Zawartość opracowania

| Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 45111300-1 | Str. |
| --- | --- |
| 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji | 2 |
| 1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) | 2 |
| 1.2. Zakres stosowania ST | 2 |
| 1.3. Zakres robót objętych ST | 2 |
| 1.4. Określenia podstawowe | 2 |
| 1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót | 2 |
| 2. Materiały | 2 |
| 3. Sprzęt | 2 |
| 4. Transport | 2-3 |
| 5. Wykonanie robót | 3 |
| 5.1. Roboty przygotowawcze | 3 |
| 5.2. Roboty rozbiórkowe | 3 |
| 6. Kontrola jakości robót | 3 |
| 7. Obmiar robót | 3 |
| 8. Odbiór robót | 4 |
| 9. Podstawa płatności | 4 |
| 10. Przepisy związane | 4 |

- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

  - Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).                                                                                                                                 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z zadaniem pn.: „Rozbiórka budynku LOK”.

  - Zakres stosowania specyfikacji ST.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte 
w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w specyfikacji.

  - Zakres robót objętych specyfikacją ST.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót

rozbiórkowych: demontaż dachu i pokrycia dachowego, rozbiórka konstrukcji stalowej, demontaż posadzek i podłoży, rozbiórka ścian, słupów i podciągów żelbetowych, rozbiórka ścian i słupów z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej oraz ich fragmentów, demontaż stropów z płyt kanałowych, demontaż ram okiennych 
i drzwiowych,  krat okiennych. Gruzem ceglanym i betonowym należy zasypać piwnice 
do poziomu otaczającego terenu. Pozostałe materiały należy utylizować. Złom z rozbiórki wywieźć, a koszt ze sprzedaży odliczyć od wartości kosztorysu.

  - Określenia podstawowe.                                                                                                                                     Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.

  - Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami

oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

- MATERIAŁY

Nie występują.

- SPRZĘT                                                                                                                                                                    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: młotami wyburzeniowymi, młotami kującymi, wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym zastosowaniu, samochodami 
do wywozu odpadów, kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, rusztowaniami, drobnym sprzętem pomocniczym.

- TRANSPORT                                                                                                                                                               Ładunki należy zabezpieczyć w trakcie transportu, załadunku i wyładunku przed

spadaniem, obsunięciem się lub zanieczyszczeniem dróg. Wykonawca jest zobowiązany 
na własny koszt do usunięcia wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń powstałych w wyniku realizacji zamówienia.

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu

i nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: wyznaczyć obszar prac oraz

oznakować, ogrodzić i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP

  - Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1. Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub

spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.                                                                                                        5.2.2. Elementy płyt dachowych zawierające warstwę azbestu, płytę pilśniową i styropian rozbierać z zachowaniem szczególnej ostrożności, co zostało podane w szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczącej usuwania azbestu. Zastosować zabezpieczenia przed upadkiem. Kratownice stalowe oraz inne elementy konstrukcyjne dachu należy zdemontować przy użyciu dźwigu, pociąć na odcinki pozwalające przetransportować złom do punktu skupu lub inne miejsce składowania. Koszt uzyskany ze sprzedaży lub pozyskania do własnych celów elementów stalowych zostanie odliczony od wartości robót.

5.2.3. Stropy i ściany rozebrać mechanicznie, łącznie ze ścianami piwnic do poziomu przylegającego terenu. Materiały należy rozbić na drobne elementy i zasypać piwnice rozbieranego budynku.

5.2.4. Elementy stalowe stolarki i ślusarki nie nadające się do odzysku wykuć z otworów, oczyścić i wywieźć do punktu skupu.                                                                                                                                           5.2.5. Powstały po rozbiórce teren zasypać drobnym gruzem lub gruntem piaszczystym.                                   5.2.6. Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.                                                                                      5.2.7. Kontenery, pomieszczenia tymczasowe i higieniczno – sanitarne  zabrać z terenu rozbiórki przed planowanym terminem zakończenia robót.

5.2.8. Rozbiórki okładzin ściennych i podłogowych. Ściany i posadzki należy skuwać mechanicznie łącznie z konstrukcją ścian i stropów żelbetowych „żerańskich”.                                                                                              5.2.9. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. Powstałe odpady należy zagospodarować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.  (Dz .U. Nr 62 z 20 czerwca 2001 r poz. 628 z późniejszymi zmianami ) o odpadach

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                                                                                                             Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji

Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostkami obmiarowymi są: 1 m 2 i 1 m 3 rozebranych elementów ścian, stropów, kg(t) dla konstrukcji stalowych (rozumianych jako objętość lub ciężar zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.

- ODBIORY ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: wyznaczenie zakresu prac, oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, przeprowadzenie demontażu, rozdrobnienie zdemontowanych elementów, oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, selektywne złożenie odpadów w kontenerach. Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: załadunek odpadów, zabezpieczenie ładunku, przewóz odpadów do miejsca utylizacji, utylizację odpadów.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737).