Załącznik nr 1

Zakres badań obejmie:

- Pobór i analizę fizykochemiczną oraz bakteriologiczną 7 prób wody.

Pobór prób nastąpi z 3 piezometrów, 2 studni kopanych zlokalizowanych na posesjach prywatnych oraz dwóch punktów sąsiadującego z miejscem składowania cieku wodnego.

W badaniu należy uwzględnić takie parametry wód, jak:

odczyn, przewodność elektryczną, amoniak, azotany, azotyny, ortofosforany rozpuszczone, chlorki, siarczany, fenole lotne (indeks fenolowy), twardość ogólną, wapń, magnez, zasadowość ogólną / alkaliczność całkowitą, zasadowość złożoną (mineralną), substancje rozpuszczone, cyjanki ogólne, substancje ropopochodne, chrom, cynk, kadm, kobalt, mangan, miedź, nikiel, ołów, rtęć, żelazo ogólne,                 ChZT-Cr-02, BZT5-02 oraz bakterie escherichia coli, grupy coli i enterokoki.

Wyniki należy odnieść w szczególności do rozporządzenia Ministra Środowiska                 w sprawie kryteriów i sposobu oceny wód podziemnych – w przypadku prób                         z piezometrów i studni oraz do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych – w przypadku prób z cieku wodnego.

- Pobór i analizę prób gleby poniżej miejsca składowania odpadów, w trzech punktach,                   na dwóch głębokościach, tj. 0 - 30 i 30 - 60 cm p.p.t.

W pobranych próbach należy oznaczyć metale ciężkie, węglowodory i oleje.

Wyniki badań należy zestawić i odnieść w szczególności do rozporządzenia Ministra Środowiska, w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.

- Pobór i analizę prób gazu składowiskowego dla określenia jego rodzaju oraz składu.                  W tym celu na terenie miejsca składowania konieczne jest wykonanie siatki otworów badawczych do jego poboru, właściwej dla obszaru składowiska (ok. 5 ha) wraz                     z projektem badań geologicznych (i innymi dokumentami, jeżeli są wymagane), zatwierdzonym przez odpowiedni organ administracji geologicznej i jeśli zachodzi taka konieczność, właściwy dla przedmiotowego obszaru Okręgowy Urząd Górniczy. Wyniki badań gazu również należy zestawić i odnieść do odpowiednich norm.

Oprócz zestawienia i analizy powyższych wyników badań przeprowadzonych w terenie (będących częścią składową dokumentacji - opracowania), przegląd ekologiczny musi zostać sporządzony w oparciu o wytyczne zawarte w art. 237 – 242 ustawy z dnia 27 kwietnia              2001 r., Prawo Ochrony Środowiska.