Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

I. Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego przed przystąpieniem do prac projektowych.

II. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń budynku byłego przedszkola przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 w Wodzisławiu Śląskim w zakresie ich przystosowania na lokale mieszkalne.

- Projekt architektoniczno-budowlany należy opracować na podstawie przyjętych przez Zamawiającego podziałów powierzchni na poszczególne mieszkania:

- powierzchnia parteru została podzielona na dwa mieszkania o powierzchni około 67m2 i 56m2,

- powierzchnia I piętra została przeznaczona na jedno mieszkania o powierzchni około 110m2,

- powierzchnia II piętra została przeznaczona na jedno mieszkania o powierzchni około 110m2.

W projekcie należy uwzględnić pomieszczenia podstawowe kuchni i łazienki natomiast powierzchnie przeznaczone pod pokoje należy pozostawić według wykonanej inwentaryzacji.

Ciągi komunikacyjne ogólnodostępne należy dostosować pod potrzeby czterech mieszkań.

Klatkę schodową w budynku należy dostosować do obowiązujących norm oraz warunków technicznych ( projekt może obejmować uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i rozwiązań projektowych w zakresie wynikających ze stosownych przepisów lub ewentualną przebudowę klatki schodowej).

Opracowanie winno obejmować wymianę starej stolarki okiennej oraz wykonanie odwodnienia wokół budynku.

Opracowany projekt powinien być zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy oraz wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt należy sporządzić w 4 egz. w wersji papierowej wraz z zapisem w formie elektronicznej PDF.

- Wykonanie projektu branżowego wewnętrznej instalacji c.o. z uwzględnieniem istniejącego przyłącza zasilającego z budynku szkoły (opomiarowanie), modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.

- Wykonanie projektu branżowego wewnętrznych instalacji wod-kan z uwzględnieniem projektowanych mieszkań (zgodnie z zaprojektowanym w projekcie budowlanym pomieszczeń kuchni i łazienki).

- Wykonanie projektu instalacji elektrycznych. Projekt powinien zawierać przyłącze instalacji elektrycznej do budynku oraz wewnętrznej instalacji elektryczne pod skrzynki licznikowe mieszkaniowe.

Wszystkie projekty branżowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki zamieszkania zbiorowego.

Projekty branżowe winny być sporządzony w 4 egz. w wersji papierowej wraz z zapisem w formie elektronicznej PDF.

- Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zamierzenia inwestycyjnego, oraz w poszczególnych branżach – w 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej PDF.

- Wykonanie przedmiaru robót dla każdej branży wraz z kosztorysami inwestorskimi po 4 egz. w wersji papierowej i elektronicznej PDF.

III. Dla przedmiotowego opracowania należy sporządzić świadectwo energetyczne a projekt dostosować do wyników tego opracowania.

IV. Zamawiający jest w posiadaniu decyzji o warunkach zabudowy oraz uzgodnień branżowych wod-kan i energetycznych.

Zamawiający wystąpi o określenie warunków przyłącza do sieci energetycznej oraz wod-kan oraz zapewnienie dostawy wody/ścieków oraz energii elektrycznej.