Opis przedmiotu zamówienia.

# Zestaw komputerowy – szt. 4

| Monitor | min. 21.5" LED LCD |
| --- | --- |
| Zainstalowany system operacyjny | Oryginalny Windows® 7 Professional 64 w wersji polskiej. |
| Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, w architekturze x 64, osiągający w testach „cpubenchmark” wartość min.: 4,085 Strona testu: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |
| Pamięć standardowa | 4 GB pamięci DDR3 SDRAM 1333 MHz |
| Napędy optyczne | Nagrywarka DVD typu SuperMulti z interfejsem SATA |
| Wewnętrzny dysk twardy | Dysk SATA 500 GB 7200 obr./min 3 Gb/s |
| Karta grafiki | Zintegrowany układ graficzny |
| Dźwięk | Zintegrowana karta dźwiękowa |
| Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | Min.: 6 portów USB 2.0; 1 port DVI-D; 1 port wideo VGA; 1 port RJ-45; 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 1 wejście mikrofonu |
| Gniazda rozszerzeń | Min.: 1 pełnej wysokości gniazdo PCIe x16; 1 gniazdo mini PCI; 3 pełnej wysokości gniazdo PCIe x1; 1 czytnik kart „6 w 1” |
| Interfejs sieciowy | Kontroler Gigabit Ethernet |
| Obudowa | Microtower |
| Klawiatura | Standardowa klawiatura USB |
| Urządzenie wskazujące | Czarna mysz optyczna USB |
| Gwarancja | Min.: 1 rok. |
| Pozostałe informacje | Office2010 Pre-Loaded |

### Notebook – szt. 2

| Zainstalowany system operacyjny | Oryginalny Windows® 7 Professional 64 w wersji Polskiej |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, w architekturze x 64, osiągający w testach „cpubenchmark” wartość min.: 2,619 Strona testu: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |
| Pamięć standardowa | Min.: 3 GB pamięci DDR3 SDRAM 1333 MHz |
| Wewnętrzny dysk twardy | Min.: Dysk SATA II 320 GB, 7200 obr./min |
| Ekran | Wyświetlacz LED HD o przekątnej 39,6 cm (15,6") z powłoką antyrefleksyjną |
| Technologie bezprzewodowe | Karta sieciowa 802.11b/g/n Wi-Fi oraz Bluetooth 3.0 + HS Combo |
| Napędy optyczne | DVD+/-RW SuperMulti DL |
| Karta grafiki | Wbudowana |
| Dźwięk | Karta dźwiękowa wbudowana |
| Gniazda rozszerzeń | Min.: 1 gniazdo kart Express Card/34; 1 czytnik kart pamięci |
| Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | Min.: 4 porty USB 2.0; 1 interfejs VGA; 1 wejście mikrofonu stereo; 1 wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio; 1 gniazdo zasilania; 1 złącze RJ-11 (wybrane modele); 1 złącze RJ-45 |
| Gniazda pamięci | 2 gniazda SODIMM |
| Rozszerzenie pamięci | Możliwość rozbudowy do 8 GB |
| Typ baterii | 6-ogniwowy akumulator litowy (47 Wh) |
| Interfejs sieciowy | Karta sieciowa Ethernet (10/100/1000) |
| Klawiatura | Klawiatura z otworami odpływowymi odporna na zalanie z klawiaturą numeryczną |
| Urządzenie wskazujące | Tabliczka dotykowa z przewijaniem i obsługą gestów |
| Wbudowany aparat fotograficzny | Kamera internetowa min.: 720p HD |
| Pozostałe informacje | - Office2010 Pre-Loaded - Torba na laptopa |
| Gwarancja | Min.: 1 rok |

# IPAD 2 32GB WiFi+3G (czarny) –szt. 4

Wybór systemu Windows 7 Professional został podyktowany koniecznością możliwości pracy w układzie klient – serwer z domeną windowsową oraz rozbudowaną możliwością przydzielania uprawnień. Konieczność zastosowania MS Office wynika ze stosowania makr w arkuszach przesyłanych przez różne instytucje finansowe i programy finansowo – kadrowe.

Wybór urządzenia IPAD został narzucony przez stosowane na nim aplikacje GISowe dostępne tylko na system oferowany na tym urządzeniu iOS.

# Drukarka laserowa – szt. 6

| Rozdzielczość druku | 1200 x 1200 dpi |
| --- | --- |
| Podajnik papieru | Min.: 300 arkuszy |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Apple Mac OS Linux Microsoft Windows: 2000 / XP / Server 2003 / XP x64 / Server 2003 z serwerem terminali / 2000 Server z serwerem terminali / Server 2003 x64 / Server 2003 x64 z serwerem terminali / Vista / Vista x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Server 2008 z usługami terminalowymi / Server 2008 x64 z usługami terminalowymi Novell: Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) / Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint Każda platforma obsługująca TCP/IP |
| Druk w kolorze | Nie |
| Maks. prędkość druku w czerni | Min.: 38 str/min |
| Obciążenie miesięczne | Min.: 80 000 arkuszy/miesiąc |
| Odbiornik papieru | Min.: 150 arkuszy |
| Interfejs | USB, RJ 45 |
| Druk dwustronny | automatyczny |
| Informacje o gwarancji | 12 miesięcy |

# Router – szt. 1

| Przeznaczenie do :: | xDSL |
| --- | --- |
| Porty wan (ilość): | Min.:2 szt. |
| Porty wan (typ): | RJ45 |
| Porty lan (ilość): | Min.: 4 szt. |
| Porty lan (typ): | RJ45 |
| Przepustowość: | Min.: 924 Mbps 200,000 jednoczesnych sesji |
| Dmz: | Hardware DMZ port |
| Vpn: | Min.: SSL VPN, IPsec VPN125 jednoczesnych tuneli IPsec VPN, 50 jednoczesnych tuneli SSL VPN Przepustowość IPsec VPN (3DES) - 180Mbps Tryby VPN - Client-to-site, Site-to-site Obsługa VPN Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 (32, 64 bit), MAC OS |
| QoS: | L3 Quality of Service (QoS) LAN-to-WAN oraz WAN-to-LAN(ToS) Funkcja Bandwidth Profiling |
| Virtual Server: | Tak |
| Protokoły routingu: | Static, Dynamic, RIPv1, RIPv2 |
| Zarządzanie: | HTTP/HTTPS, SNMP v2c, Telnet |
| Zapora ogniowa: | Blokowanie portów i usług Ochrona Denial-of-service (DoS) Tryb Stealth Mode Blokowanie TCP Flood, UDP Flood Kontrola aktywności interfejsów WAN/LAN na Ping Port Range Forwarding, Port Triggering, DNS proxy, Klonowanie MAC |
| Gwarancja: |  |

# Switch – szt. 3

| Liczba portów 1000 Mbps: | 24 szt. |
| --- | --- |
| Zarządzalność: | Web |
| QoS: | tak |
| VLAN: | 128 |
| Montaż w szafach RACK: | 19" Rack 1U |
| Zasilanie: | Wewnętrzne |
| Gwarancja: |  |

# Patchcord 1m – 200 szt. W pięciu różnych kolorach

# Patchcord 3m – 100 szt.

# Projektor– szt. 2

# Parametry minimalne:

| Technologia: | DLP |
| --- | --- |
| Rozdzielczość podstawowa: | XGA (1024 x 768) |
| Rozdzielczość maksymalna: | UXGA (1600 x 1200) |
| Jasność: | 2700 ANSI lumen |
| Żywotność lampy (normal): | 3000 h |
| Żywotność lampy (econo): | 4000 h |
| Kontrast: | 4000 :1 |
| Format obrazu (standard): | 4:3 |
| Korekcja pionowa (Keystone): | +,-30 Stopni |
| Min. wielkość obrazu: | 30 cale |
| Maks. wielkość obrazu: | 300 cale |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM: | Tak |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość): | 2 szt. |
| Wyjście D-Sub 15pin (ilość): | 1 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość): | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość): | 1 szt. |
| Gniazdo RS-232: | 1 szt. |
| Głośniki: | 1x2Watt |
| Wyjście 3.5 mm Stereo Jack: | 1 szt. |
| Wejscie 3.5 mm Stereo Jack: | 1 szt. |
| Torba w komplecie: | Tak |
| Pilot: | Podstawowy |
| Gwarancja na projektor: | 60 mies |
| Gwarancja na lampę: | 12 |

# Wskaźnik laserowy –szt. 2

# Uchwyt sufitowy do projektora w kolorze czarnym –szt. 1
Zmiana wysokości w zakresie 430-650 mm

# Kabel do projektora VGA (D-SUB 15pin) 20m –szt. 1

# Kabel do projektora VGA (D-SUB 15pin) 10m –szt. 1

# Karta HD Protector – szt. 50

Wymagania minimalne:

- Karta instalowana w slocie PCI.

- Pełna obsługa technologii wielordzeniowej płyt głównych i procesorów.

- Obsługa kontrolerów: IDE, EIDE, SCSI.

- Obsługa dysków: PIO, DMA 33/66/100/133, ATA-100, Ultra ATA-100 IDE oraz SATA I, II, III.

- Obsługa systemów plików: FAT16, FAT32 oraz NTFS.

- Obsługa systemów operacyjne: Windows XP 32- i 64-bit Windows Vista 32-bit i 64-bit, Windows 7 32-bit i 64-bit.

- Funkcja zabezpieczania przed zmianami BIOS.

- Możliwość wyboru chronionej partycji dysku.

- Możliwość instalacji bez konieczności formatowania dysku i ponownej instalacji systemu.

- Możliwość zarządzania funkcjami i ustawieniami kart w sieci z poziomu Windows.

- Możliwość tworzenia grup komputerów w obrębie sieci dla usprawnienia zarządzania kartami.

- Możliwość ustanowienia administratora dla każdej grupy komputerów.

- Możliwość stałego monitorowania stanu poszczególnych komputerów w sieci.

- Obsługa menu karty w języku polskim.