Numer ogłoszenia: 229455 - 2009; data zamieszczenia: 02.12.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 409160 - 2009 data 27.11.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie, tel. 032 4555193, fax. 032 4554954.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·	Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

·	W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem stalowego zbiornika do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego o pojemności min. 10.000 litrów do max. 12.000 litrów. Zbiornik ma być wykonany z wysokiej jakości surowców odpornych na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych i promieniowania UV oraz ma gwarantować maksymalne zabezpieczenie przed wyciekami, które mogłyby spowodować szkody dla środowiska naturalnego. Zbiornik należy dostarczyć i zainstalować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu do 14 dni od podpisania umowy. Zbiornik musi posiadać ważne dopuszczenie p.poż., oraz wymagane dokumenty dozoru technicznego dopuszczające zbiornik do eksploatacji (poświadczenie o przeprowadzonym badaniu próby ciśnieniowej - nr UDT), opinię Ochrony Środowiska. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) urządzenie do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego o temperaturze zapłonu powyżej 61 oC 2) zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali wysokiej jakości 3) szafa stalowa na dystrybutor wyposażona w wyłącznik główny zasilanie i oświetlenie, zamykana na klucz 4) pompa i dystrybutor mają być umieszczone tak aby były chronione przed dostępem osób niepowołanych 5) układ dystrybucyjny ma zapewnić samoobsługowy pobór paliwa przez osoby upoważnione przez Zamawiającego poprzez przydzielenie kierowcom kart logujących oraz pojazdom kluczy logujących ( w ilości 40 szt.), 1 klucz managera, czytnik klucza managera, oprogramowanie komputera PC zapewniające wydruk danych sumaryczny jak i indywidualnych wydań paliwa 6) dystrybutor wyposażony w przepływomierz elektroniczny panel kontrolny z wyświetleniem i z licznikiem dwufunkcyjnym (ilość bieżąca i całkowita) oraz pistolet automatyczny do nalewania paliwa z ok. 5 metrowym wężem nalewowym 7) ponadto urządzenie (zbiornik) powinien posiadać wskaźnik poziomu cieczy, filtr oleju, separator wody zbierającej się w zbiorniku oraz gniazdo 230 V i przyłącze uziemienia 8) gwarancja na zbiornik min. 10 lat, na wyposażenie dodatkowe min. 1 rok. Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego do obsługi przedmiotu zamówienia. Szkolenie takie musi zakończyć się w dniu odbioru i przebiegać w siedzibie Zamawiającego. Koszt szkolenia ponosi w całości Wykonawca...

·	W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem stalowego zbiornika do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego o pojemności min. 10.000 litrów do max. 12.000 litrów. Zbiornik ma być wykonany z wysokiej jakości surowców odpornych na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych i promieniowania UV oraz ma gwarantować maksymalne zabezpieczenie przed wyciekami, które mogłyby spowodować szkody dla środowiska naturalnego. Zbiornik należy dostarczyć i zainstalować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu według przepisów p.poż. do 14 dni od podpisania umowy. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) urządzenie do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego o temperaturze zapłonu powyżej 61 oC 2) zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali wysokiej jakości 3) szafa stalowa na dystrybutor wyposażona w wyłącznik główny zasilanie i oświetlenie, zamykana na klucz 4) pompa i dystrybutor mają być umieszczone tak aby były chronione przed dostępem osób niepowołanych 5) układ dystrybucyjny ma zapewnić samoobsługowy pobór paliwa przez osoby upoważnione przez Zamawiającego poprzez przydzielenie kierowcom kart logujących lub pojazdom kluczy logujących ( w ilości 40 szt.), 1 klucz managera, czytnik klucza managera, a pozostałe informacje będą wpisywane z klawiatury dystrybutora np.(nr rej. pojazdu) oprogramowanie komputera PC zapewniające wydruk danych sumaryczny jak i indywidualnych wydań paliwa 6) dystrybutor wyposażony w przepływomierz elektroniczny panel kontrolny z wyświetleniem i z licznikiem dwufunkcyjnym (ilość bieżąca i całkowita) oraz pistolet automatyczny do nalewania paliwa z ok. 5 metrowym wężem nalewowym 7) ponadto urządzenie (zbiornik) powinien posiadać wskaźnik poziomu cieczy, filtr oleju, separator wody zbierającej się w zbiorniku oraz gniazdo 230 V i przyłącze uziemienia 8) gwarancja na zbiornik min. 10 lat, na wyposażenie dodatkowe min. 1 rok. Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego do obsługi przedmiotu zamówienia. Szkolenie takie musi zakończyć się w dniu odbioru i przebiegać w siedzibie Zamawiającego. Koszt szkolenia ponosi w całości Wykonawca...

·	Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.

·	W ogłoszeniu jest: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim ul.Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski pokój nr 1..

·	W ogłoszeniu powinno być: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim ul.Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski pokój nr 1..