Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Roboty posadzkowe

1. Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na wymianie posadzek w sali narad oraz gabinetu zastępcy prezydenta w budynku Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim.

  - Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie poniższych czynności:

Posadzka z paneli podłogowych

- oczyszczenie oraz przygotowanie podłoża pod posadzki z paneli

- ułożenie warstwy z pianki wygłuszającej

- ułożenie paneli podłogowych

- montaż listew wykańczających w kolorze paneli podłogowych

- zabezpieczenie posadzki do czasu odbioru robót

1.4. Określenia podstawowe

Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania podano w specyfikacji ogólnej.

2.  Materiały

- pianka wygłuszająca pod panele podłogowe

- grubość: min 3mm

- gęstość 25-35 kg/m3

- szerokość: 1,0 m

- Panele podłogowe np. Panele PERGO DAIMOND UNIQ 037463 Dąb ciemny

- grubość - 11 mm,

- klasa ścieralności minimum AC 5 o wysokiej odporności na wilgoć,

- klasa zużycia wg EN 685 - 34,

- klasyfikacja palności wg EN 13501 - Bfl-s1

- kolor - dąb ciemny

- Listwy wykańczające do paneli podłogowych

- listwa przyścienna drewniana wys. 11cm

- listwa progowa laminowana MDF

Materiał musi odpowiadać polskim normom i posiadać aprobaty techniczne ITB

3. Sprzęt  i narzędzia

- Brak wymagań co do sprzętu

4. Transport

Zaleca się użyć do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Składowanie materiałów musi być zorganizowane w pomieszczeniach zamkniętych tak aby zabezpieczyć je przed czynnikami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robót

- Warunki wstępne Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone:

- Wszystkie roboty stanu surowego

- Roboty instalacyjne – szczególnie przebiegające w warstwach posadzkowych i podkładowych.

- Wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi

- Roboty posadzkowe należy wykonywać w temperaturach:

- temperatura podłoża: 15 - 22oC

- temperatura powietrza: 17 - 25oC

- względna wilgotność powietrza: max. 75%

takie warunki powinny utrzymywać się w ciągu całej doby

- Panele podłogowe

  - Panele podłogowe należy układać wg zaleceń producenta paneli.

  - Przed montażem panele powinny leżakować w zamkniętych pakietach w pomieszczeniu, w którym będą zakładane około 1-2 dni - sezon letni i 2-5 w sezonie zimowym ponieważ panele muszą dostosować temperaturę i wilgotność do pomieszczenia w którym mają być zakładane czyli się zaaklimatyzować

  - Podłoże pod panele podłogowe powinno być równe, gładkie, suche i stabilne.
Podłogę z desek należy przygotować poprzez podobijanie gwoździ, wyszlifowanie wystających sęków, grzbietów itp. Przy większych nierównościach należy wyłożyć podłogę drewnianą płytami wiórowymi.
Na przygotowane podłoże układamy piankę pod panele lub podkład pod panele 
Panele należy układać wzdłuż padania światła lub wzdłuż linii użytkowania. Zaczynamy od sprawdzenia w kilku miejscach czy ściana jest prosta i czy jest jednakowa szerokość pomieszczenia. Należy przeliczyć szerokość pokoju tak by ostatni rząd paneli miał szer. nie mniejszą niż 5cm.
Panele w zależności od typu i producenta, wymagają układania z przesunięciem względem siebie 20-40cm. Rozpoczynamy układać panele na zasadzie schodkowej.
Przy ścianach, rurach, futrynach itp. należy zostawić odpowiednią dylatację za pomocą klinów lub najlepiej dystansów nastawnych , przyjmuje się, że ruch podłogi jest nie większy niż 1-2mm na każdy 1mb. 
Montaż paneli podłogowych w zależności od zastosowanego zamka (lock, klik, easy click) jest opisany w instrukcji układania dołączonej do opakowania przez producenta.
Po zmontowaniu podłogi należy zamontować listwy przyścienne na klej montażowy naprzemiennie z klejem kontaktowym, uważając by klej nie dostał się do szczeliny dylatacyjnej.
Na koniec należy zamontować listwy progowe (również sprawdzić występowanie kabli i rur). Pod listwę należy wywiercić otwory 6mm po kołki szyszkowe, listwa jest elastyczna i ma tzw. gumo-klej dzięki czemu lepiej się trzyma i ładnie przylega.
Po zakończeniu montażu podłogi należy w razie potrzeby skrócić drzwi, drzwi z litego drewna powinny być tylko heblowane lub skracane na pile z podcinakiem.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Przed przystąpieniem do robót posadzkowych

Przed przystąpieniem do robót posadzkowych należy poddać kontroli materiały, które będą wykorzystywane oraz podłoża

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm i aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji technicznej.

7. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót określa ogólna ST

8. Podstawa płatności

Podstawę płatności określono w ogólnej ST oraz w umowie.

9. Przepisy związane

BN-ISO 13006:2001 	Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 87:1994 	Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie

PN-EN 176:1996 	Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa BI

PN-EN ISO 10545-1do 16:1999	Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. Oznaczenia różnych właściwości

PN- EN 101: 1994 	Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa

PN-EN 12004:2002 	Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2003	Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13813:2003 	Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.