SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 14/2008

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

1	1.Zamawiający – Służby Komunalne Miasta w likwidacji w Wodzisławiu Śl.                  ul. Marklowicka 21, 
44-300 Wodzisław Śl. tel. 32/4555193, faks 32/4554954

2	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowego samochodu kontenerowego

z zabudowanym urządzeniem hakowym i żurawiem.

Samochód kontenerowy powinien być fabrycznie nowy rok produkcji 2008, z zabudowanym urządzeniem hakowym do kontenerów typu KP-7 i żurawiem przystosowanym do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

CPV 34.14.45.10-6.

A. Dane techniczne samochodu typu – hakowiec

Podwozie i wyposażenie

1.	Pojazd fabrycznie nowy (rok produkcji 2008) na podwoziu dwuosiowym.

2.	Dopuszczalna masa całkowita 12  ton.

3.	Rozstaw osi 3700 – 4000 mm.

4.	Zawieszenie przednie przystosowane do tego rodzaju zabudowy, resory paraboliczne, stabilizator osi przedniej.

5.	Zawieszenie tylne przystosowane do tego rodzaju zabudowy, pneumatyczne, stabilizator osi tylnej.

6.	Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej.

7.	Ogumienie: wszystkie koła o jednakowym rozmiarze: przednie szosowe, tylne terenowe.

8.	Hamulec osi przedniej i tylnej – tarczowy.

9.	Układ hamulcowy z systemem ABS.

10.	Hamulec silnikowy.

11.	Osuszacz powietrza.

12.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.

13.	Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem.

14.	Charakterystyka silnika: moc minimum 240 KM, wysokoprężny, rzędowy z turbosprężarką i chłodnicą powietrza doładowującego, norma emisji spalin obowiązująca w dniu dostawy pojazdu (minimum EURO 4) bez stosowania AdBlue.

15.	Dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody.

16.	Skrzynia biegów manualna.

17.	Przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy.

18.	Wydech wyprowadzony do góry za kabiną pojazdu.

19.	Mechaniczny wyłącznik akumulatorów.

20.	Zbiornik paliwa min.150 litrów z zamykanym na klucz korkiem.

21.	Błotniki kół tylnych z chlapaczami.

22.	Sygnał dźwiękowy przy cofaniu pojazdu do tyłu.

23.	Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

24.	Wykonanie dla ruchu prawostronnego.

25.	Koło zapasowe.

26.	Jeden klin pod koła.

27.	Minimalna gwarancja podwozia: 12 miesięcy + dodatkowe 12 miesięcy gwarancji na układ napędowy.

Kabina

Wyposażenie:

1.	Kabina dzienna, kolor lakieru – pomarańczowy.

2.	3 miejsca siedzące wyposażone w pasy bezpieczeństwa (kierowca + 2 pasażerów).

3.	Fotel kierowcy komfortowy na zawieszeniu pneumatycznym.

4.	Tylna ściana kabiny z oknami.

5.	Osłony przeciwsłoneczne.

6.	Nawiew ciepłego i zimnego powietrza.

7.	Tachograf cyfrowy.

8.	Ogranicznik prędkości.

9.	Radio z głośnikami.

10.	Komputer pokładowy z wyświetlaczem w języku polskim.

11.	Immobilaiser.

12.	Lusterko krawężnikowe lewe.

13.	Lusterko krawężnikowe prawe.

14.	Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie sterowane.

15.	Lusterko szerokątne prawe, ogrzewane.

16.	Lusterko szerokątne lewe, ogrzewane.

17.	Lusterko przednie po stronie pasażera „dojazdowe” (zgodnie z EU).

18.	Reflektor roboczy na dachu po prawej stronie.

19.	Gaśnica polska.

20.	Apteczka pierwszej pomocy.

21.	Trójkąt ostrzegawczy.

22.	Podnośnik minimum 10 t.

23.	Dwa komplety kluczyków.

24.	Klucz do kół.

Zabudowa hakowa za kabiną pojazdu:

1.	Nominalne obciążenie haka minimum 6,5 ton.

2.	Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu 12 ton.

3.	Długość zabudowy min. 3550 mm.

4.	Wysokość haka 1200 mm.

5.	Masa urządzenia hakowego maksimum 1000 kg.

6.	Długość przewożonego kontenera 3.300 ÷3.800 mm.

7.	Rodzaj przewożonego kontenera – typu KP-7

8.	Zabezpieczenie kontenera – hydrauliczne wewnętrzne.

9.	Sterowanie urządzeniem hakowym – pneumatyczne z kabiny i ręczne z zewnątrz.

10.	Zabudowa powinna posiadać znak CE.

11.	Rok produkcji 2008.

12.	Minimalna gwarancja zabudowy: 24 miesiące.

Zabudowa żuraw hydrauliczny HDS za kabiną pojazdu:

1.	Wysięg hydrauliczny minimum 6,5 m.

2.	Wymagany udźwig min.1000 kg przy wysięgu min.5,7 m.

3.	Masa żurawia max.1000 kg.

4.	Wciągarka do otwierania zasobników na surowce wtórne.

5.	Sterowanie po obu stronach żurawia.

6.	Zabudowa powinna posiadać znak CE w sposób czytelny i trwały.

7.	Rok produkcji 2008,

8.	Minimalna gwarancja zabudowy: 24 miesiące.

9.	Dodatkowa piąta i szósta funkcja hydrauliczna do zasilania dodatkowych urządzeń hydraulicznych z szybkozłączem do podłączenia tych urządzeń.

10.	Elektroniczny system kontroli pracy żurawia zabezpieczające przed przeciążeniem.

11.	Przy pulpitach sterujących świetlna informacja o stopniowo narastającym obciążeniu.

12.	Podpory teleskopowe wysuwane ręcznie.

13.	Urządzenie wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim.

14.	Dodatkowe urządzenia:

- hak,

- szakla,

- otwieracz hydrauliczny do otwierania pojemników typu dzwon.

AB. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia

a.	gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia musi wynosić co najmniej 24 miesiące na zabudowę bez limitu motogodzin, oraz 12 miesięcy na podwozie.

b.	oferowany samochód musi posiadać oznakowanie CE umieszczone w sposób czytelny i trwały

c.	wykonawca musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, przy czym czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki, a zakończenie maksymalnie 4 dni robocze od daty jej rozpoczęcia,

d.	oferowany samochód musi być wyposażony w instrukcję obsługi operatora w języku polskim i katalog części zamiennych; hak i żuraw również wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim.

e.	wykonawca przeszkoli w cenie dostawy po dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi przedmiotu zamówienia w dniu jego dostarczenia

f.	koszt dostawy do siedziby Zamawiającego należy ująć w cenie przedmiotu zamówienia,

g.	oferowany samochód musi posiadać świadectwo homologacji Ministerstwa Infrastruktury, certyfikat CE,

h.	oferowany samochód musi posiadać dokumentację potwierdzającą zarejestrowanie oraz dopuszczenie do eksploatacji zabudowy hakowej oraz żurawia przez Urząd Dozoru Technicznego,

i.	oferowany samochód musi posiadać pełną dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim na hak i żuraw,

j.	wykonawca musi posiadać zaświadczenie, że pojazd został złożony przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia,

k.	wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzający spełnienie przez podwozie wymagania normy EURO 4.

l.	wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty wymienione w pkt. g, h, i, j, k, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi sporządzoną w języku polskim wraz z przedmiotem zamówienia.

m.	dostawa przedmiotu zamówienia w okresie do 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

AC. Warunki płatności

Zapłata nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz przedłożeniu faktury VAT przelewem w terminie 21 dni.

3	Termin realizacji zamówienia: do 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

4	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a	spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych nie wykluczeni na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych, 
b	spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - na potwierdzenie warunków jak wyżej wykonawcy złożą dokumenty jak w pkt 6
c	Wykonawcy, którzy nie złożą wymaganych dokumentów i oświadczeń zostaną wykluczeni z postępowania

5	Wymagane dokumenty:

a	oferta zgodna ze wzorem (zał. nr 1, do niniejszej specyfikacji) wraz z wypełnionym formularzem techniczny (zał. nr 2 do specyfikacji)

b	oświadczenie zgodne ze wzorem (zał. nr 3 do niniejszej specyfikacji)

c	oświadczenie wykonawcy (zał. nr 5 do niniejszej specyfikacji)

d	dokument potwierdzający wspólne działanie (np. umowa konsorcjum)jeśli podmioty występują wspólnie *)**

e	aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 
6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej również umowa spółki cywilnej.

Dokumenty mogą być przedstawiony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę

*Umowa konsorcjum musi określać

­	- cel gospodarczy

­	- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji zamówienia

­	- zasady i sposób reprezentacji

­	- zasady odpowiedzialności solidarnej

­	- zakres i zasady odpowiedzialności gwaranta

­	- zakres powierzonych czynności

­	- zakaz rozwiązania umowy do końca realizacji zamówienia

­	- zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego

­	Zamawiający nie dopuszcza składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym

** Wykonawcy występujący wspólnie składają każdy osobno dokumenty wymienione w pkt 6.b), 6.e), wspólnie składają dokumenty wymienione w pkt  6.a), 6.c), 6.d) ewentualnie upoważnienie do reprezentowania wykonawcy.

Wykonawcy, którzy nie złożą wymaganych dokumentów i oświadczeń zostaną wykluczeni z postępowania.

6	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną, lub faksem pod warunkiem ich niezwłocznego potwierdzenia pisemnie.
Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres 
email: skm_zp@pro.onet.pl lub faksem pod numer 0-32 455 49 54
W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, lub faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Wnęk Jerzy, Pluta Lucyna tel.0-32 4555193 od poniedziałku do piątku w godz. od 800-1000

7	Wadium nie jest wymagane.

8	Termin związania z ofertą 30 dni.

9	Oferty należy przygotować zgodnie ze wzorem zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji

a	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b	Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelnie.

c	Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną  do   reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta ( np. wypis z rejestru handlowego)

d	Poprawki błędów i omyłek Wykonawcy dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę podpisującą całą ofertę – w przeciwnym przypadku informacje poprawione przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

e	Formularze, załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia winny być wypełnione przez oferentów czytelnie, ściśle według warunków określonych w niniejszej specyfikacji bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.

10	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Służby Komunalne Miasta ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śl. pok. Nr 1 w terminie do 14.05.2008r. do godz.1000
Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach oznaczonych następująco: Służby Komunalne Miasta w likwidacji w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śl. „Przetarg – samochód kontenerowy” oraz opatrzone nazwą i adresem wykonawcy.
a)Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
b)Otwarcie ofert – 14.05.2008 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 1

11	Cena wyrażona w zł. 
Cena oferty to suma wartości wszystkich kosztów: wartość samochodu kontenerowego z zabudowanym urządzeniem hakowym i żurawiem, podatek VAT, koszty dostawy.

12	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

cena C – znaczenie 100 %.

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

·		Kryterium ceny-wskaźnik C

najniższa oferowana cena spośród zakwalifikowanych ofert

C=   --------------------------------------------------------------------------x 100p x 100 %

wartość badanej ofert

LP – liczba punktów uzyskanych przez ofertę   LP = C

13	Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu, wówczas o nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

14	Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia umowy.

15	Warunki, na których zostanie zawarta umowa – wzór umowy załącznik nr 4.

16	W prowadzonym postępowaniu mają zastosowania przepisy zawarte w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych – „Środki ochrony Prawnej” określające zasady wnoszenia protestów i odwołań. Uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – art.179 do 193.

Protest do Zamawiającego należy wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym

Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących

podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do

zamawiającego w formie pisemnej w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Nie dopuszcza się wniesienia protestu faksem lub drogą elektroniczną.

17	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

18	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Załączniki

1. Formularz oferty – załącznik nr 1

2. Formularz techniczny – załącznik nr 2

3. Oświadczenie– załącznik nr 3

4. Wzór umowy – załącznik nr 4

5. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 5

Wodzisław Śl. dnia 29.04.2008 r.

Pieczęć wykonawcy							                     	                     Załącznik nr 1

Nazwa …………………..

Adres ……………………

nr. tel. ……..…………….

nr. faxu …. ……………..                                                               OFERTA

Służby Komunalne Miasta

w likwidacji

44-300 Wodzisław Śl.

ul. Marklowicka 21

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr 14/2008 na dostawę – fabrycznie nowego samochodu kontenerowego z zabudowanym urządzeniem hakowym i żurawiem:

1.	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawa fabrycznie nowego rok produkcji 2008 samochodu kontenerowego z zabudowanym urządzeniem hakowym do kontenerów typu KP-7 i żurawiem przystosowanym do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o parametrach jak w załączonym formularzu technicznym, zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie:

netto …………………zł podatek VAT …….. %  - ……………..zł

brutto.......................... zł słownie:..................................................................................................zł

2.	Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ………… miesięcy na zabudowę bez limitu motogodzin oraz ……………. miesięcy na podwozie.

3.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.

4.	Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

5.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem, w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego.

6.	Zobowiązujemy się do dostawy do siedziby Zamawiającego oferowanego samochodu kontenerowego z zabudowanym urządzeniem hakowym i żurawiem w terminie do 16 tygodni od dnia podpisania umowy, oraz do przeszkolenia w zakresie jej obsługi dwóch operatorów Zamawiającego.

7.   Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)	Formularz techniczny zgodnie z zał nr 2 do specyfikacji

2)	Oświadczenie zgodne z zał nr 3 do specyfikacji

3)	Zaparafowany wzór umowy zał. nr 4 do specyfikacji

4)	Oświadczenie wykonawcy zał. nr 5 do specyfikacji

5)	Dokumenty wymienione w pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

.....................................dnia ......................                                  .................................................

pieczęć i podpis upoważnionych

przedstawicieli wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy	Załącznik nr 2

FORMULARZ  TECHNICZNY

do przetargu nieograniczonego nr 14/2008

samochód kontenerowy  – parametry techniczne

| 1. | Samochód fabrycznie nowy | tak / nie* |
| --- | --- | --- |
| 2. | Rok produkcji:…………. |  |
| Podwozie i wyposażenie : |
| 3. | Podwozie dwuosiowe, rozstaw osi ……………. mm |
| 4. | Dopuszczalna masa całkowita ………… ton |
| 5. | Zawieszenie przednie przystosowane do tego rodzaju zabudowy, resory paraboliczne, stabilizator osie przedniej | tak / nie* |
| 6. | Zawieszenie tylne przystosowane do tego rodzaju zabudowy, pneumatyczne, stabilizator osi tylnej | tak / nie* |
| 7. | Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej | tak / nie* |
| 8. | Ogumienie – wszystkie koła o jednakowym rozmiarze: przednie szosowe, tylne terenowe | tak / nie* |
| 9. | Hamulec osi przedniej i tylnej – tarczowy | tak / nie* |
| 10. | Układ hamulcowy z systemem ABS | tak / nie* |
| 11. | Hamulec silnikowy | tak / nie* |
| 12. | Osuszacz powietrza | tak / nie* |
| 13. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | tak / nie* |
| 14. | Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem | tak / nie* |
| 15. | Charakterystyka silnika: moc …………. KM, wysokoprężny, rzędowy z turbosprężarką i chłodnicą powietrza doładowującego, norma emisji spalin obowiązująca w dniu dostawy pojazdu (minimum EURO 4) bez stosowania AdBlue | tak / nie* |
| 16. | Dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody | tak / nie* |
| 17. | Skrzynia biegów manualna | tak / nie* |
| 18. | Przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy | tak / nie* |
| 19. | Wydech wyprowadzony do góry za kabiną pojazdu | tak / nie* |
| 20. | Mechaniczny wyłącznik akumulatorów | tak / nie* |
| 21. | Zbiornik paliwa …………. litrów z zamykanym na klucz korkiem | tak / nie* |
| 22. | Błotniki kół tylnych z chlapaczami | tak / nie* |
| 23. | Sygnał dźwiękowy przy cofaniu pojazdu do tyłu | tak / nie* |
| 24. | Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego | tak / nie* |
| 25. | Wykonanie dla ruchu prawostronnego | tak / nie* |
| 26. | Koło zapasowe | tak / nie* |
| 27. | Jeden klin pod koła | tak / nie* |
| KABINA |
| 28. | Kabina dzienna, kolor lakieru - ………………………………. | tak / nie* |
| 29. | 3 miejsca siedzące wyposażone w pasy bezpieczeństwa (kierowca + 2 pasażerów) | tak / nie* |
| 30. | Fotel kierowcy komfortowy na zawieszeniu pneumatycznym | tak / nie* |
| 31. | Tylna ściana kabiny z oknami | tak / nie* |
| 32. | Osłony przeciwsłoneczne | tak / nie* |
| 33. | Nawiew ciepłego i zimnego powietrza | tak / nie* |
| 34. | Tachograf cyfrowy | tak / nie* |
| 35. | Ogranicznik prędkości | tak / nie* |
| 36. | Radio z głośnikami | tak / nie* |
| 37. | Komputer pokładowy z wyświetlaczem w języku polskim | tak / nie* |
| 38. | Immobilaiser | tak / nie* |
| 39. | Lusterko krawężnikowe lewe | tak / nie* |
| 40. | Lusterko krawężnikowe prawe | tak / nie* |
| 41. | Lusterko wsteczne ogrzewane i elektrycznie sterowane | tak / nie* |
| 42. | Lusterko szerokątne prawe, ogrzewane | tak / nie* |
| 43. | Lusterko szerokątne lewe, ogrzewane | tak / nie* |
| 44. | Lusterko przednie po stronie pasażera „dojazdowe” (zgodnie z EU) | tak / nie* |
| 45. | Reflektor roboczy na dachu po prawej stronie | tak / nie* |
| 46. | Gaśnica polska | tak / nie* |
| 47. | Apteczka pierwszej pomocy | tak / nie* |
| 48. | Trójkąt ostrzegawczy | tak / nie* |
| 49. | Podnośnik …………. ton | tak / nie* |
| 50. | Dwa komplety kluczyków | tak / nie* |
| 51. | Klucz do kół | tak / nie* |
| ZABUDOWA HAKOWA ZA KABINĄ POJAZDU |
| 52. | Nominalne obciążenie haka …………. ton |
| 53. | Długość zabudowy …………..……. mm |
| 54. | Wysokość haka …………. mm |
| 55. | Masa urządzenia hakowego …………. mm |
| 56. | Długość przewożonego kontenera 3.300 ÷ 3.800 mm | tak / nie* |
| 57. | Rodzaj przewożonego kontenera: typu KP-7 | tak / nie* |
| 58. | Zabezpieczenie kontenera – hydrauliczne wewnętrzne | tak / nie* |
| 59. | Sterowanie urządzeniem hakowym – pneumatyczne z kabiny i ręczne z zewnątrz | tak / nie* |
| 60. | Zabudowa posiada znak CE | tak / nie* |
| 61. | Rok produkcji zabudowy hakowej 2008 | tak / nie* |
| ZABUDOWA - ŻURAW HYDRAULICZNY HDS ZA KABINĄ POJAZDU |
| 62. | Wysięg hydrauliczny …………. m |
| 63. | Wymagany udźwig …………. kg przy wysięgu …………. m |
| 64. | Masa żurawia …………. kg |
| 65. | Wciągarka do otwierania zasobników na surowce wtórne | tak / nie* |
| 66. | Sterowanie po obu stronach żurawia | tak / nie* |
| 67. | Zabudowa posiada znak CE w sposób czytelny i trwały | tak / nie* |
| 68. | Rok produkcji żurawia 2008 | tak / nie* |
| 69. | Dodatkowa piąta i szósta funkcja hydrauliczna do zasilania dodatkowych urządzeń hydraulicznych z szybkozłączem do podłączenia tych urządzeń | tak / nie* |
| 70. | Elektroniczny system kontroli pracy żurawia zabezpieczające przed przeciążeniem | tak / nie* |
| 71. | Przy pulpitach sterujących świetlna informacja o stopniowo narastającym obciążeniu | tak / nie* |
| 72. | Podpory teleskopowe wysuwane ręcznie | tak / nie* |
| 73. | Urządzenie wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim | tak / nie* |
| 74. | Dodatkowe urządzenia: hak, szakla, otwieracz hydrauliczny do otwierania pojemników typu dzwon | tak / nie* |

*niepotrzebne skreślić

….................................................

pieczęć i podpis upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy	Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

do przetargu nieograniczonego nr 14/2008

Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, oświadczam, co następuje:

1.posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2. posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3.znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

.....................................dnia ......................             .................................................

pieczęć i podpis upoważnionych

przedstawicieli wykonawcy

WZÓR UMOWY                                  Załącznik nr 4

do przetargu nieograniczonego nr 14/2008

UMOWA NR ........../2008

Zawarta w dniu ………………… r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

-	………………………………

a

Służbami Komunalnymi Miasta w Wodzisławiu Śl. w likwidacji

ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski

zwanymi dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

-	p.o. Dyrektora  	                       - inż. Janusza Ryszkiewicz

-	Główna Księgowa 			- mgr Katarzyna Wawerka

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 14/2008 o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z warunkami specyfikacji oraz złożoną ofertą, do dostawy fabrycznie nowego – rok produkcji 2008 samochodu kontenerowego z zabudowanym urządzeniem hakowym do kontenerów typu KP-7                   i żurawiem przystosowanym do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów      o dopuszczalnej masie całkowitej …………… ton o parametrach jak w SIWZ oraz                w złożonej ofercie w cenie: …………… ……. ……..zł brutto w tym VAT ………… %        w kwocie …………….zł.

§ 2

Termin realizacji do 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

§ 3

Strony ustalają, że zapłata za dostarczony samochód kontenerowy z zabudowanym urządzeniem hakowym i żurawiem nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz przedłożeniu faktury VAT przelewem w terminie 21 dni na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony.

§ 4

1. Gwarancja na samochód kontenerowy z zabudowanym urządzeniem hakowym i żurawiem  wynosi …………..………… miesięcy na zabudowę bez limitu motogodzin oraz ……………. miesięcy na podwozie.

2. Naprawa gwarancyjna w terminie 48 godzin od zgłoszenia usterki, a zakończenie maksymalnie 4 dni robocze od daty jej rozpoczęcia. Nie przystąpienie do naprawy gwarancyjnej w w/w terminie 48 godzin Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1% ogólnej wartości brutto za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony § 4 pkt.2 umowy do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.

§ 5

Do czasu zapłaty należności przez Zamawiającego wyprodukowany i odebrany przedmiot umowy pozostaje własnością Wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego pisemnie o gotowości przedmiotu umowy do odbioru co najmniej na 3 dni przed datą odbioru.

2. Wraz z przedmiotem umowy należy dostarczyć kompletną dokumentację techniczną samochodu kontenerowego z zabudowanym urządzeniem hakowy i żurawiem:

a) instrukcja obsługi – 1 szt. w języku polskim,

b) książka gwarancyjna – 1 szt. w języku polskim,

c) katalog części zamiennych – 1 szt. w języku polskim.

3. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych elementów przedmiotu umowy i pokrycia kosztów transportu z tym związanych.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych w treści umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

§ 10

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody wynikającej z nienależytego wykonania umowy.

§ 11

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Wykonawcy

i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 12

Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożona oferta.

Załączniki do umowy:

1. dokumentacja techniczno – ruchowa w języku polskim na hak i żuraw,

2. warunki gwarancji,

3. warunki serwisu,

4. dane techniczne i wyposażenie samochodu kontenerowego z zabudowanym urządzeniem hakowy i żurawiem,

5. wyciąg (kopia) świadectwa homologacji,

6. dokumentacja potwierdzająca zarejestrowanie oraz dopuszczenie do eksploatacji zabudowy hakowej oraz żurawia przez Urząd Dozoru Technicznego,

7. zaświadczenie, że pojazd został złożony przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia,

8. dokument potwierdzający spełnienie przez podwozie wymagania normy EURO 4.

Wykonawca 					Zamawiający

Akceptuję:

……………………………………………………………………..

pieczęć i podpis upoważnionych 	przedstawicieli wykonawcy do podpisywania oferty

Załącznik nr 5

Oświadczenie Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………..

Numer telefonu: ……………………… numer faxu: ……………………..,

e-mail: ………………………

1.	Oświadczam, że czas reakcji (tj. przystąpienie do naprawy od momentu zgłoszenia) w przypadku awarii samochodu kontenerowego z zabudowanym urządzeniem hakowym do kontenerów typu KP-7 i żurawiem przystosowanym do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wyniesie max. 48 godzin, a zakończenie maksymalnie 4 dni robocze od daty jej rozpoczęcia.

2.	Oświadczam, że będę odbierał i dostarczał naprawiony sprzęt do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

3.	Oświadczam, że dostarczony przeze mnie przedmiot zamówienia – samochód kontenerowy z zabudowanym urządzeniem hakowym do kontenerów typu KP-7 i żurawiem przystosowanym do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:

- posiada świadectwo homologacji Ministerstwa Infrastruktury, certyfikat CE

- został wykonany zgodnie z Polskimi Normami Bezpieczeństwa, zasadami wiedzy technicznej.

Podpisano:

………………………………………………………………

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

……………………………………………….

Miejscowość, data