Warunki techniczne

wykonania numerycznej mapy zasadniczej miasta Wodzisław Śląski

- Obowiązujące normy prawne i przepisy techniczne.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej  (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 78 poz. 837).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń (Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 588).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37 poz. 333).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 1999 r. Nr 30 poz. 297).

- Obowiązujące podstawowe przepisy techniczne (instrukcje techniczne GUGiK):

  - O-3 – Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

  - G-7 – Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu.

c)	K-1 – Mapa zasadnicza – wydana w 1998 r. przez Głównego Geodetę Kraju.

- Dane wyjściowe będące podstawą opracowania numerycznej mapy zasadniczej:

  - Mapa analogowa ewidencji gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza prowadzona w układzie SG ROW i „65” dla całego powiatu;

  - Sekcje map zasadniczych będące podstawą budowy baz danych z zakresu treści Instrukcji Technicznej K1 na terenie powiatu prowadzone w skalach:

- 1:500 (51 arkuszy), układ 65 - 45 arkuszy, SGROW - 6 arkuszy;

- 1:1000 (60 arkuszy), układ 65 – 35 arkuszy, SGROW – 25 arkuszy;

1.3  Jednostkowe operaty geodezyjne do wprowadzenia do bazy – ok. 1000 operatów geodezyjnych .

  - Nakładki (analogowe) warstw związanych z podziemnym uzbrojeniem terenu, ewidencją  oraz wysokościowych.

- Zasady, zakres i sposób realizacji prac związanych z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej.

  - Zasady opracowania

    - Wykonanie pracy wymaga zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wodzisławiu Śląskim przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe określone w art. 43 pkt. 1 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Potwierdzoną przez PODGiK  kopię zgłoszenia należy przekazać do Urzędu Miasta Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji  w Wodzisławiu Śląskim.

    - Opłata za zgłoszenie będzie naliczana w oparciu o załącznik nr 1 tabelę IV Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19.02.2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37 poz. 333). Zgodnie z załącznikiem nr 1 pkt. 9.7 do ww. rozporządzenia dla prac geodezyjnych których termin wykonania jest dłuższy niż 6 miesięcy w dniu zgłoszenia zostanie naliczona i pobrana opłata w wysokości 45%. Pobranie pozostałej opłaty nastąpi w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu. W przypadku wprowadzenia w trakcie roboty innego przepisu w sprawie wysokości opłat – zostanie on zastosowany.

    - Materiały niezbędne do wykonania pracy będą wydawane zgodnie z harmonogramem ustalonym z Geodetą Powiatowym Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. oraz Kierownikiem Projektu po podpisaniu umowy i zgłoszeniu roboty.

    - Wykonawca prac geodezyjnych powinien dokonać analizy kartometryczności mapy dla obszaru opracowania poprzez określenie dla każdego pierworysu mapy zasadniczej współrzędnych 20 szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej równomiernie rozmieszczonych w badanym obszarze. Wyznaczenie współrzędnych wybranych punktów do analizy powinno się odbyć na podstawie pomiarów terenowych opartych o osnowę poziomą minimum III klasy lub na podstawie pomiarów wykonanych metodą GPS. Wykonawca oblicza różnice pomiędzy współrzędnymi punktów z mapy a współrzędnymi punktów z pomiaru. Następnie oblicza średnią arytmetyczną różnicę pomiędzy położeniem punktów w terenie i na mapie dla każdego arkusza mapy zasadniczej osobno. Z tej czynności sporządza sprawozdanie, które zostanie umieszczone w operacie złożonym po zakończeniu prac w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

  - Zakres opracowania:

    - Skanowanie:

    - Wykonawca otrzyma zgodnie z harmonogramem sekcje map zasadniczych (pierworys + matryca), celem ich zeskanowania i wpasowania.

    - matryce map zasadniczych należy zeskanować w minimalnej rozdzielczości 400 DPI w formacie TIFF z kompresją CIT 4,

    - pierworysy map zasadniczych należy zeskanować w minimalnej rozdzielczości 300 DPI w formacie JPG z kompresją nie mniejszą niż 75%,

    - rastry należy kalibrować z wykorzystaniem narożników oraz punktów stanowiących siatkę kwadratów. Do kalibracji nie należy brać punktów na których odnotowano odchyłkę znacznie odbiegającej od średniej. Pliki rastrowe oraz raporty z wpasowania sekcji będą przekazane Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie odbiór zeskanowanych rastrów w formacie tiff i JPG oraz formacie zgodnym z oprogramowaniem Geoinfo wersja 5. Rastry oddane będą w układzie 65 oraz w układzie 2000.

    - plik rastra mapy zasadniczej powinien mieć nazwę taką, jak jej godło; rastry  powinny posiadać w opisie rastra rozróżnienie typu (pierworys czy matryca).

    - sekcje map zasadniczych będą wydawane Wykonawcy sukcesywnie, etapami, w sposób nie zakłócający pracy Ośrodka Dokumentacji. Zamawiający zastrzega maksymalny okres jednego tygodnia, na który mogą zostać wypożyczone sekcje map zasadniczych w celu ich zeskanowania.

    - Wprowadzanie danych z operatów jednostkowych:

- Dla potrzeb opracowania operaty pomiarowe będą wypożyczane z PODGiK. Operaty będą Wykonawcy udostępniane sukcesywnie tak, aby nie zakłócić pracy PODGiK.

- W oparciu o jednostkowe operaty geodezyjne należy wprowadzić dane zawierające pomiary uzbrojenia terenu, obrysy budynków, szczegóły sytuacyjne I grupy dokładnościowej będące obligatoryjną treścią mapy zasadniczej. Pozostałe elementy należy wprowadzić na podstawie wektoryzacji rastra mapy zasadniczej. Wszystkie nowe elementy wprowadzane do bazy numerycznej muszą być autoryzowane numerem operatu, nadanym niniejszemu opracowaniu przez PODGiK a także KERG wykonywanej roboty.

- W przypadku braku możliwości pozyskania danych z materiałów przyjętych do zasobu należy dane te pozyskać poprzez digitalizację map zasadniczych.

    - Wektoryzacja mapy zasadniczej:

      - Danymi, które należy wykorzystać w pierwszej kolejności są  operaty geodezyjne z PODGiK. Pozostałe obiekty należy pozyskać metodą wektoryzacji ekranowej ze skanów pierworysów mapy zasadniczej;

      - Jako obowiązującą przyjmuje się zasadę, że wszystkie szczegóły sytuacyjne, których rozmiary pozwalają na ich przedstawienie w skali 1:1000 wykazuje się w zarysie, zgodnie z sytuacją w terenie;

      - Ustala się skalę edycji (redakcji) mapy numerycznej na 1:1000. Należy dokonać generalizacji opisów mapy. Ustala się justyfikację opisów do środka opisu. Wynikiem powyższych czynności powinno być uzyskanie mapy czytelnej i gotowej do wyplotu. Jeżeli materiały oryginalne występują w skali 1:500, to opracowanie należy przedstawić w skali 1:500;

      - W zakres opracowania wchodzą wszystkie dane kartograficzne zawarte na arkuszach mapy zasadniczej wraz z nakładkami uzbrojenia terenu, ewidencyjną i wysokościową prowadzonymi przez PODGiK;

      - Przekazane przez PODGiK nakładki należy włączyć do tworzonych numerycznych baz mapy zasadniczej po uprzedniej ich analizie i dostosowaniu do obowiązujących standardów. Zamawiający zastrzega obowiązek zachowania branżowego id elementów sieci gazowej importowanych do baz danych. Szczegóły dotyczące zachowania stałości identyfikatorów należy uzgodnić z Kierownikiem Projektu;

      - Opracowanie wektorowej mapy zasadniczej dla Wodzisławia Śląskiego należy wykonać w bazach będących jednostkami ewidencyjnymi powiatu wodzisławskiego;

      - Wektoryzację obiektów mapy przeprowadzić zgodnie z zasadami redakcji 
i symboliką instrukcji K-1 z 1998 r;

      - Obiekty liniowe na granicach sekcji należy doprowadzić do zgodności a w razie wątpliwości obiekty, które nie są zgodne na sąsiednich arkuszach odpowiednio oznaczyć.

          - Obiekty liniowe wektoryzować w osi linii.

          - Obiekty punktowe rysowane za pomocą symboli należy wprowadzać zgodnie z ich położeniem na skanie mapy analogowej poza sytuacjami oczywistej pomyłki przy redagowaniu mapy analogowej. Obiekty punktowe posiadające kierunek (np. linie napowietrzne itp.) muszą mieć zachowany kierunek na mapie numerycznej.

      - Obiekty topograficzne uzyskane z opracowań geodezyjnych (operatu pomiarowego) mają mieć atrybut numer operatu zgodny ze źródłem pozyskania danych;

      - Obiekty które zostaną pobrane z mapy w formacie Geoinfo wersja 5 mają mieć zachowane wszelkie posiadane atrybuty (data, numer operatu, źródło danych itp.);

      - Obiekty pozyskane przez wektoryzację ekranową mają posiadać nr KERG nadany przy zgłoszeniu pracy geodezyjnej.

    - Redakcja danych

      - Styki pomiędzy gminami mają zostać uzgodnione w oparciu o granice jednostek ewidencyjnych wydanych przez Zamawiającego. Wszystkie elementy znajdujące się na stykach jednostek ewidencyjnych muszą zostać uzgodnione. Zamawiający nie dopuszcza dublowania się elementów w poszczególnych bazach.

      - Wykryte rozbieżności, co do położenia wprowadzanych bądź modyfikowanych elementów należy skorygować w uzgodnieniu z PODGiK i  Zamawiającym. Protokół z uzgadniania rozbieżności należy dołączyć do operatu.

      - W przypadku danych kartograficznych wzajemnie sprzecznych należy ustalić z Zamawiającym źródło, z którego należy pozyskać dane.

      - Zamawiający prowadzi warstwę zawierającą obrysy budynków będących treścią mapy zasadniczej, wprowadzane  w oparciu o jednostkowe operaty geodezyjne.

W ramach opracowania Wykonawca dokona weryfikacji w/w warstwy. Jeżeli dane z pomiarów bezpośrednich w sposób jednoznaczny pozwolą na korektę położenia budynków ewidencyjnych bez zmiany powierzchni ich zabudowy, Wykonawca dokona zmiany na warstwie budynków ewidencyjnych. Wykonawca przygotuje roboczą warstwę zawierającą oznaczenia miejsc, w których dokonywana była zmiana położenia budynków ewidencyjnych.

      - Wszystkie modyfikowane przez Wykonawcę dane muszą zachować dotychczasową historię, autoryzację i numer operatu, na podstawie którego zostały wprowadzone przez Zamawiającego na warstwy numeryczne.

    - Wymiana danych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:

      - Przed rozpoczęciem prac należy ustalić z PODGiK formę wymiany danych z systemem Geoinfo wersja 5 lub w systemie równoważnym. Zamawiający zastrzega by  zachowane zostały dane autoryzacyjne, historia wprowadzanych elementów, informacje o operatach w oparciu o które, dane zostały wprowadzone;

      - W przypadku wykonywania przez Zamawiającego prac w systemie równoważnym, eksportu danych numerycznych dokona Wykonawca w siedzibie i pod nadzorem Zamawiającego.

      - Zamawiający będzie sukcesywnie przekazywał prowadzone przez PODGiK materiały obejmujące jednostki ewidencyjne powiatu wodzisławskiego zgodnie z przyjętym przez obie strony harmonogramem. Ustalenie szczegółowego harmonogramu nastąpi po podpisaniu umowy.

      - Zamawiający przekaże Wykonawcy rastry map zasadniczej wg stanu na dzień 31.12. 2009 r.

      - Wpływające do PODGiK dane z bieżących operatów będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie (raz w miesiącu) w celu uzupełnienia bazy, w formacie ustalonym w protokole pierwszego przekazania danych.

      - Przekazywane przez Wykonawcę bazy będą opracowane w układzie 65 lub 2000. Importu nowych i modyfikacji istniejących baz dokona Wykonawca w siedzibie i pod nadzorem Zamawiającego.

    - Kolejność wykonywania prac:

      - Zgłoszenie pracy geodezyjnej w PODGiK;

      - Pobranie z PODGiK mapy zasadniczej;

      - Wprowadzenie obiektów topograficznych z opracowań geodezyjnych
w kolejności od najnowszych do najstarszych z uwzględnieniem zaistniałych zmian

      - Skanowanie i wektoryzacja map w pozostałej treści z rastra pierworysów.

      - Uzupełnienie treści mapy o materiały przyjęte do PODGiK po ostatnim pobraniu materiałów przez Wykonawcę (na 20 dni przed terminem ostatecznego odbioru)

      - Import opracowanych baz danych do bazy danych Geoinfo wersja 5 w siedzibie Zamawiającego.

- Czynności kontrolne i odbiór prac

  - Odbiór baz danych

    - W terminach ustalonych z Zamawiającym Wykonawca będzie sukcesywnie przekazywał wyniki prac stanowiących treść opracowania. Wykonawca będzie etapami przekazywał bazy numeryczne stanowiące jednostki ewidencyjne powiatu wodzisławskiego. Mapę numeryczną w formacie Geoinfo wersja 5 Wykonawca wprowadzi do systemu w siedzibie Zamawiającego. Z czynności tej będzie sporządzony protokół odbioru.

    - Po wprowadzeniu wszystkich baz do systemu w siedzibie Zamawiającego Wykonawca dokona konwersji do układu 2000.

    - Wykonawca w terminach ustalonych z Zamawiającym przedłoży do kontroli wyniki prac . Warunkiem odbioru wykonania prac jest przyjęcie wykonanych prac przez komisję. Z czynności tej zostanie sporządzony protokół odbioru.

  - W wyznaczonym dniu ostatecznego odbioru Wykonawca przedłoży:

    - sprawozdanie techniczne,

    - mapę numeryczną w odpowiednim formacie,

    - przetworzone bazy danych,

    - protokoły odbioru o których mowa w punkcie 1 a i c,

Całość opracowania Wykonawca dostarczy na nośniku informatycznym

  - Operat z przekształcenia do postaci numerycznej mapy zasadniczej powinien zawierać:

    - warunki techniczne,

    - sprawozdanie techniczne z opisem prac,

    - rejestr materiałów źródłowych ze wskazaniem miejsca ich składowania,

    - raport z analizy przydatności materiałów,

    - Raport i rejestry należy dołączyć również na nośniku CD w plikach xls.

  - Kontrola

    - Do kontroli wektoryzacji zgodnie z harmonogramem prac należy przetworzyć opracowane bazy do formatu Geoinfo wersja 5 lub innego formatu po uzgodnieniu 
z Geodetą Powiatu i Kierownikiem Projektu.

    - Pełnej kontroli będzie podlegać nie mniej niż 5% opracowania. W przypadku stwierdzenia błędów Wykonawca dokona poprawy na całym obszarze opracowania.

    - Kontrola wykonywanych prac odbywać się będzie po zakończeniu poszczególnych faz jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a jej pozytywny wynik ma być potwierdzony wpisem Inżyniera Projektu do dziennika robót. Dziennik robót należy dołączyć do operatu. Po złożeniu kompletnego operatu zostanie przeprowadzona kontrola ostateczna.