## PRZEDMIAR ROBÓT

TEMAT:     „Wymiana drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe klasy odporności ogniowej EI 30

oraz wymiana drzwi balkonowych zewnętrznych”

LOKALIZACJA:          44-300 Wodzisław Śląski ul. Wyszyńskiego 20

BRANŻA:                     Budowlana

INWESTOR:                  Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży

44-300 Wodzisław Śląski ul. Wyszyńskiego 20

Kody kategorii robót zgodnie ze wspólnym słownikiem CPV:

45000000-1           Roboty budowlane

45110000-1           Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262500-6           Roboty murowe

45262300-4           Roboty posadzkowe i wykładzinowe

45421000-4           Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4           Tynkowanie

45442100-8           Roboty malarskie

Opracował:           JACEK BUGLA

Wodzisław Śląski, kwiecień 2009r.

##### ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU ROBÓT

- ZASADY POMIARU ILOŚCI ROBÓT

Pomiaru ilości robót dokonano na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wizji lokalnej budynku przy

ul. Wyszyńskiego 20 w Wodzisławiu Śląskim

- ZAKRES ROBÓT

1)   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

      - demontaż stolarki drzwiowej oraz okiennej wraz z parapetem zewnętrznym,

      - odbicie tynków wewnętrznych,

      - rozebranie okładziny ściennej i posadzek z płytek ceramicznych,

      - rozebranie nadproży drzwiowych prefabrykowanych typu „L”,

      - wywóz materiałów z rozbiórki + utylizacja.

  - Roboty murowe

      - montaż nadproży drzwiowych prefabrykowanych typu „L”,

      - przymurowanie ścianek z cegły do ościeży,

      - poszerzenie otworów drzwiowych.

  - Roboty posadzkowe i wykładzinowe

      - uzupełnienie posadzki z płytek gresowych.

  - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

      - montaż drzwi drewnianych przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI 30,

      - montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI 30,

      - montaż okna i drzwi balkonowych z PCV,

      - montaż parapetu zewnętrznego z blachy powlekanej.

  - Tynkowanie

      - uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych,

      - uzupełnienie licowania ścian płytkami gresowymi.

  - Roboty malarskie

      - przygotowanie powierzchni pod malowanie,

      - malowanie ścian farbą emulsyjną,

      - malowanie ścian farbą olejną.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiar robót opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z dnia 16 września 2004r. Nr 202, poz. 207)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp | Kody zgodne ze wspólnym słownikiem CPV | Nazwa elementu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych |
| 2 | 45262500-6 | Roboty murowe |
| 3 | 45262300-4 | Roboty posadzkowe i wykładzinowe |
| 4 | 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |
| 5 | 45410000-4 | Tynkowanie |
| 6 | 45442100-8 | Roboty malarskie |

# PRZEDMIAR  ROBÓT

| Numer pozycji przedmiaru | Kod pozycji przedmiaru | Numer Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych | Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek do pozycji przedmiarowej | Jednostka miary której dotyczy pozycja przedmiarowa | Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |
| 1(P1) | KNR 4-01 0354-09 | SST-01 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 4+1 | szt | 5,000 |
| 2(P2) | KNR 4-01 0354-04 | SST-01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1 | szt | 1,000 |
| 3(P3) | KNR 4-01 0354-05 | SST-01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,43*1,80 | m2 | 4,374 |
| 4(P4) | KNR 4-01 0354-11 | SST-01 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych /parapetu zewnętrznego/ 0,98 | m | 0,980 |
| 5(P5) | KNR 4-01 0701-02 | SST-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennejo powierzchnido 5 m2 na ścianach , filarach, pilastrach (0,38*2,06)*2 (1,50*0,30)*4 (1,30*0,30)*2 0,38*1,95 0,80*0,38 1,06*0,38 1,06*0,25 9(2,43*2)+(2,68*2))*0,25 | m2 | 8,414 |
| 6(P6) | KNR 4-01 0819-15 | SST-01 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (0,36+0,38+0,12)*4*0,90 (0,30+0,38+0,32)*4*1,54 (0,30+0,30)*2*1,54 | m2 | 11,104 |
| 7(P7) | KNR 4-01 0811-07 | SST-01 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (1,00*0,43)*3 0,80*0,43 1,00*0,30 | m2 | 1,934 |
| 8(P8) | KNR 4-01 0349-05 analogia | SST-01 | Rozebranie nadproży prefabrykowanych 1,40*(0,38*0,25) 1,40*(0,25*0,25) 1,20*(0,38*0,25) | m3 | 0,334 |
| 9(P9) | KNR 4-01 0108-17 | SST-01 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległośc do 1 km 1,200 | m3 | 1,200 |
| 10(P10) | KNR 4-01 0108-20 | SST-01 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotnośc= 4,00 1,200 | m3 | 1,200 |
| 11(P11) | Kalk.własna | SST-01 | Koszt utylizacji gruzu 1,200 | m3 | 1,200 |
| 2. Roboty murowe |
| 12(P12) | KNR 2-02 0126-05 | SST-02 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu „L” 1,40*3 1,40*2 1,20*3 | m | 10,600 |
| 13(P13) | KNR 4-01 0306-04 | SST-02 | Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowej, grubośc ścianki ¼ cegły (0,38*2,06)*2 | m2 | 1,566 |
| 14(P14) | KNR 4-01 0347-10 | SST-02 | Poszerzenie otworu drzwiowego (0,38*2,05)*2 | m2 | 1,558 |
| 3. Roboty posadzkowe i okładzinowe |
| 15(P15) | KNR-I 0-12 1118-03 | SST-03 | Posadzki z płytek układanych na klej metodą kombinowaną 1,943 | m2 | 1,934 |
| 4. Roboty w zakresie stolarki budowlanej |
| 4.1. Stolarka drzwiowa |
| 16(P16) | Wycena własna | SST-04 | Dostarczenie drzwi przeciwpożarowych Drzwi stalowe 1,10*2,08 m - szt 1 1,20*2,08 m - szt 3 drzwi drewniane przeciwpożarowe 1,10*2,05 m - szt 1 1 | kpl | 1,000 |
| 17(P17) | KNR 2-02 1010-01 analogia | SST-04 | Montaż drzwi drewnianych (przeciwpożarowe – klasa odporności ogniowej EI 30 - wymiary 1,10x2,05m szt 1) 1,10*2,08 | m2 | 2,255 |
| 18(P18) | KNR 2-02 1203-02 | SST-04 | Montaż drzwi stalowych (przeciwpożarowe- klasa odporności ogniowej EI 30 – wymiary 1,10x2,08m szt 1, 1,20*2,08m szt 3) 1,10*2,08 (1,20*2,08)*3 | m2 | 9,776 |
| 4.2. Stolarka okienna |
| 19(P19) | KNR-W 2-02 1019-03 | SST-04 | Okna PCV o powierzchni do 1,5 m2 0,98*1,48 | m2 | 1,317 |
| 20(P20) | KNR-W 2-02 1019-05 | SST-04 | Drzwi balkonowe PCV 1,80*2,43 | m2 | 4,374 |
| 21(P21) | NNRNKB 2-02U 0541-02 | SST-04 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm /parapet zewnętrzny) 0,98*0,30 | m2 | 0,294 |
| 5. Tynkowanie |
| 22(P(22) | KNR 4-01 0711-01 | SST-05 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III ,zaprawa cem-wap./wapno suchogaszone/ na ścianach płaskich, słupach prostokątnych, podłoże z cegły, pustak. ceram. gazo-i pianobet.jedno miejsce – do 1 m2 8,414 (0,36+0,38+0,12)*4*2,05 (0,30+0,38+0,32)*4*2,05 (0,30*2+0,38)*2*2,00 -(11,104) | m2 | 16,482 |
| 23(P(243 | KNR-I 0-12 0829-04 | SST-03 | Licowanie ścian płytkami - na klej metodą zwykłą 11,104 | m2 | 11,104 |
| 6. Roboty malarskie |
| 24 (P24) | KNR 4-01 1204-08 | SST-06 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) (1,62*2,87)*4 ((2,43*2)+2,68)*1,50 | m2 | 68,940 |
| 25 (P25) | KNR 4-01 1204-02 | SST-06 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 68,940 | m2 | 68,940 |
| 26 (P26) | KNR 4-01 1206-04 | SST-06 | Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem 10,00 | m2 | 10,000 |