SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

„Wymiana drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe                           klasy odporności ogniowej EI 30 oraz wymiana drzwi balkonowych           zewnętrznych”

Lokalizacja:   Wodzisław Śląski ul. Wyszyńskiego 20

Inwestor:        Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii

Dzieci i Młodzieży

44-300 Wodzisław Śląski ul. Wyszyńskiego 20

Kody i nazwy robót według CPV

45000000-7     Roboty budowlane

45110000-1     Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

45262500-6     Roboty murowe

45262300-4     Roboty posadzkowe i wykładzinowe

45421000-4     Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4     Tynkowanie

45442100-8     Roboty malarskie

Opracował:         Jacek Bugla

Wodzisław Śląski, Kwiecień 2009r.

Specyfikacja techniczna

Wykonania i odbioru robót

WYMAGANIA OGÓLNE.....................................................................................  3-10

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOBOTY ZIEMNE..........................................................................................11-12

ROBOTY MUROWE    ........................................................................................13-15

ROBOTY POSADZKOWE I WYKŁADZINOWE ........................................................ 16-18

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ ............................................... 19-21

TYNKOWANIE ..............................................................................................................  22-24

ROBOTY MALARSKIE .................................................................................................  25-26

## ST – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru dla zadania:„Wymiana drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe klasy odporności ogniowej EI 30                   w budynku przy ul. Wyszyńskiego 20 w Wodzisławiu Śląskim”.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:

SST-01            Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

SST-02            Roboty murowe

SST-03            Roboty posadzkowe i wykładzinowe

SST-04            Roboty w zakresie stolarki budowlanej

SST-05            Tynkowanie

SST-06            Roboty malarskie

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz Dokumentację Projektową i ST.

1.4.2. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy

1.4.3. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą następujących robót:

- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

  - demontaż stolarki drzwiowej oraz okiennej wraz z parapetem zewnętrznym,

  - odbicie tynków wewnętrznych,

  - rozebranie okładziny ściennej i posadzek z płytek ceramicznych,

  - rozebranie nadproży drzwiowych prefabrykowanych typu „L”,

  - wywóz materiałów z rozbiórki + utylizacja.

- Roboty murarskie

  - montaż nadproży drzwiowych prefabrykowanych typu „L”,,

  - przymurowanie ścianek z cegły do ościeży,

  - poszerzenie otworów drzwiowych.

- Roboty posadzkowe i wykładzinowe

  - uzupełnienie posadzki z płytek gresowych.

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej

  - montaż drzwi drewnianych przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI 30,                            o wymiarach 1,10x2,05m  szt 1

  - montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI 30,                            o wymiarach 1,10x2,08m  szt 1,

  - montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI 30,                            o wymiarach 1,20x2,08m  szt 3,

  - montaż drzwi balkonowych wraz z oknem PCV,

  - montaż parapetu zewnętrznego z blachy powlekanej

- Tynkowanie

  - uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych,

  - uzupełnienie licowania ścian płytkami gresowymi.

- Roboty malarskie

  - przygotowanie powierzchni pod malowanie,

  - malowanie ścian farbą emulsyjną,

  - malowanie ścian farba olejną.

    - Utrzymanie terenu budowy

1. Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru.

2 .Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godz. Po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty.

  - Zasady kontroli i odbioru robót

1.5.1. Inspektor nadzoru

1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor nadzoru uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a także normy i wytyczne państwowe.

2. Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w projekcie i Specyfikacji.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1. Niniejsze materiały kontraktowe są opracowane w oparciu o Dokumentację projektową.

2. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej.

3. Wszelkie zmiany w Dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3.Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentach obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

- Dokumentacja projektowa,

- Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją projektową lub Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

  - Teren budowy

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy  teren budowy- poszczególne pomieszczenia lub całe kondygnacje zgodnie z warunkami realizującymi i harmonogram prac.

2. W okresie od przekazania terenu budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Dla zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć także zapewnić obsługę wszystkich urządzeń zabezpieczających.

1.6.3. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia kontraktu.

2. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

3. Do Dziennika Budowy wpisuje się:

  - datę dostarczenia Dokumentacji projektowej,

  - uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów,

  - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

  - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

  - daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

  - daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,

  - daty częściowych odbiorów,

  - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

  - wnioski i zalecenia projektanta,

  - zgłoszenia zakończenia robót,

  - inne istotne informacje o przebiegu robót.

4. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.

5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

6.Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

1.6.4. Księga obmiaru

Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do księgi obmiarów

1.6.5. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy i Księgi obmiarów następujące dokumenty:

  - protokoły przekazania terenu Wykonawcy,

  - protokoły odbioru robót

1.6.6. Przechowywanie dokumentów budowy

1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów.

  - Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa

1.7.1. Przestrzeganie prawa

1.Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpłynąć na sposób prowadzenia robót.

2.W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust.1.

1.7.2. Ochrona własności publicznej i prawnej

1.Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz prawnej.

2.Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prawnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

1.7.3.Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

1.Podczas realizacji robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.Wykonwca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

  - Kody i nazwy

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej Specyfikacji

45000000-7  Roboty budowlane

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262500-6  Roboty murowe

45262300-4  Roboty posadzkowe i wykładzinowe

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4  Tynkowanie

45442100-8  Roboty malarskie

- MATERIAŁY

2.1. Źródło uzyskania materiałów

Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.

2.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót odprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiałów,

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji i dokumentacji technicznej winny być traktowane jako definicja standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w ST. W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

- TRANSPORT MATERIAŁÓW

1.Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający ich jakości i przydatności do robót.

2.Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca użyje sprzęt gwarantujący wysoką jakość robót.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

3.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

4.Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji i ST oraz dotyczących akceptacji warunków kontraktu przez Wykonawcę.

5.Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.

6.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

7.Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.

Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2.Wady robót spowodowane przez Wykonawców

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego.

5.3.Nakłady rzeczowe

Nakłady rzeczowe oraz czynności podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych wskazują kody pozycji przedmiaru.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

6.2.Badania

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.3.Atesty

1.Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu.

2.W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki kontraktu każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

- OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Obmiar  gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle do podstawy. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

- ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korek. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót.

8.3.Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektorowi nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST będą obowiązywały przepisy „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I”.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

  - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

  - uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

  - dzienniki budowy i księgi obmiaru,

  - atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

  - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Sposób rozliczenia – zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie na roboty budowlane.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe

- PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-75/B-94000   Okucia budowlane. Podział.

- BN-71/6113-46   Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

- PN-69/B-10280   Roboty malarskie budowlane.

- BN-80/6117-02   Farby emulsyjne nawierzchniowe.

SST-01      ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla zadania:„Wymiana drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe klasy odporności ogniowej EI 30 w budynku przy ul. Wyszyńskiego 20 w Wodzisławiu Śląskim”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych:

- demontaż stolarki drzwiowej oraz okiennej wraz z parapetem zewnętrznym,

- odbicie tynków wewnętrznych,

- rozebranie okładziny ściennej i posadzek z płytek ceramicznych,

- wywóz gruzu z rozbiórki + utylizacja..

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3

Sprzęt używany przez Wykonawcę do wykonania robót musi być zaakceptowany przez  Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne „  pkt. 4.

Załadunek , transport, materiałów z rozbiórek powinien odbywać się środkami zapewniającymi ich bezpieczny transport.

Do transportu materiałów z rozbiórek stosować następujące sprawne środki transportowe:

- samochód samowyładowczy do 5 t.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty rozbiórkowe – wykonać ręcznie z użyciem elektronarzędzi. Roboty prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. Bezpośrednio z rozbiórek gruz wywozić z terenu budowy.

W widocznych miejscach umieścić tablice ostrzegawcze.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST pkt. 6.

7. OBMIAR  ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST pkt. 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt. 9.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.

SST-02  ROBOTY MUROWE

1. WSTĘP

  - PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych  dla zadania: „Wymiana drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe klasy odporności ogniowej EI 30 w budynku przy ul. Wyszyńskiego 20  w Wodzisławiu Śląskim”.

  - ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

- montaż nadproży drzwiowych prefabrykowanych typu „L”,

- przymurowanie ścianek z cegły do ościeży,

- poszerzenie otworów drzwiowych.

  - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2.  MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.1. Cegły

- cegła ceramiczna zwykła klasy „10”,

- zaprawa cementowa M-7,

- nadproża prefabrykowane typu „L”  1,20, 1,40,

- cement portlandzki,

- piasek do zapraw,

- wapno hydratyzowane.

  - Zaprawy

Do murów nie zbrojonych nie narażonych na zawilgocenie mogą być stosowane zaprawy budowlane wg PN-90/B-14501.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Sprzęt używany przez  Wykonawcę do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania robót murarskich należy stosować następujący sprzęt:

- wyciąg,

- betoniarka.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do robót murowych powinien odbywać się w sposób zapewniający dobry stan techniczny.

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

- samochód skrzyniowy do 5t.

- WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

  - Wymagania ogólne

    - Zgodność z dokumentacją

Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową uwzględniającą wymagania norm. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem nadzoru, oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.

  - Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności  ich wykonania z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

Kontroli podlega prawidłowość wymiarowania i dopuszczalna tolerancja oraz klasa materiału.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową robót murowych jest:

- ułożenie nadproży prefabrykowanych typu „L”  -  m,

- przymurowanie ścianek z cegły do ościeży  -  m2,

- poszerzenie otworu drzwiowego- m2.

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące o robót podane w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Odbiorowi podlega wykonanie robót murowych.

Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości ; obniżyć cenę robót,

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać i ponownie wykonać roboty.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania zadania zgodnie z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt  9.

- PRZEPISY ZWIAZANE

  - Normy

PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-03002   Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe

  - Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne.

Arkady, Warszawa 1990.

SST-03  Roboty posadzkowe i wykładzinowe

1. WSTĘP

  - PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych  dla zadania: „Wymiana drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe klasy odporności ogniowej EI 30  w budynku przy ul. Wyszyńskiego 20 w Wodzisławiu Śląskim”.

  - ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

- uzupełnienie posadzek z płytek gresowych..

  - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2.  MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.1. Płytki ceramiczne gresowe

Płytki powinny odpowiadać następującym normom:

PN-EN 176:1966, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-EN 159:1996,

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musza być zgodne z dokumentacja projektowa,                 szczególnie dotyczy to płytek dla których określono takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.

2.2. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełnia wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.3. Materiały pomocnicze

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

- środki ochrony płytek i spoin,

- środki do usuwania zanieczeszczeń,

- środki do konserwacji wykładzin.

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

  - Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/BN-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Sprzęt używany przez  Wykonawcę do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania robót posadzkarskich należy stosować następujący sprzęt:

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12mm do rozprowadzania kompozycji klejących,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gąbki do mycia i czyszczenia,

- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do robót murowych powinien odbywać się w sposób zapewniający dobry stan techniczny.

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych. zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

- WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.1. Układanie płytek ceramicznych

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować   wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50 stopni. Kompozycja klejąca powinna by nałożona równoramiennie i pokrywać całą powierzchnię podłoża.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi około 6-8mm.

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek przystępujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.

  - Badania przed przystąpieniem do robót posadzkarskich

Wszystkie materiały- płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada parametrom określonym            w dokumentacji projektowej.

Wykonanie robót posadzkowych będzie podlegało kontroli:

- sprawdzeniu wizualnemu wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

- sprawdzeniu równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,

- sprawdzeniu spodków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykona z dokładnością do 1mm,

- sprawdzeniu prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,

- sprawdzeniu wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

6.2. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót będą polegać  na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z dokumentacją i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.

6.3. Badania w czasie odbioru

W czasie odbioru robót przeprowadzona zostanie ocena spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonywanych posadzek a w szczególności:

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin,

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.

  - Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie wykładzin oblicz się w m2 (metrach kwadratowych)na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większych od 0,25 m2.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8

Odbioru robót należy dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9

- PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. NORMY

PN-ISO 13006:2001 – Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowania.

PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%.

PN-EN 12004:2002 – Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 – Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-63/B-10145 – Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 – Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.

SST- 04  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.  WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej dla zadania: „Wymiana drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe klasy odporności ogniowej EI 30 w budynku przy ul. Wyszyńskiego 20                           w Wodzisławiu Śląskim.”.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej.

- dostarczenie i montaż drzwi drewnianych przeciwpożarowych klasy odporności ogniowej EI 30,

o wymiarach 1,10x2,05 m – szt 1,

- dostarczenie i montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych klasy odporności ogniowej EI 30,

- o wymiarach 1,10x2,08 m – szt 1,

- dostarczenie i montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych klasy odporności ogniowej EI 30,

- o wymiarach 1,20x2,08 m – szt 3,

- montaż drzwi balkonowych wraz z oknem z PCV,

- montaż parapetu zewnętrznego z blachy powlekanej.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

- MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt.2.

Do wykonania montażu stolarki drzwiowej i okiennej przewidziano następujące materiały:

- drzwi stalowe przeciwpożarowe jednoskrzydłowe przeszklone szkłem ognioodpornym klasy odporności ogniowej EI 30, o wymiarach 1100x2080 mm, 1200x2080 mm,

- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne klasy odporności ogniowej EI 30, o wymiarach 1100x2050 mm,

- klamki, zamki drzwiowe, samozamykacze, uszczelki itp.,

- okno PCV otwierane do wewnątrz, wewnątrz w kolorze białym, na zewnątrz w kolorze brązowym o wymiarach 890x1480 mm,

- drzwi balkonowe PCV  w części otwierane na zewnątrz, wewnątrz w kolorze biały, na zewnątrz w kolorze brązowym o wymiarach 1800x2430 mm,

- pianka poliuretanowa,

- kątownik aluminiowy,

- blacha stalowa powlekana, płaska, grubości 0,55 mm, w kolorze brązowym,

- wkręty stalowe samogwintujące.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt.3

Sprzęt do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt. 4.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do montażu stolarki drzwiowej i okiennej powinien odbywać się w sposób zapewniający zachowanie ich dobrego stanu technicznego.

Każda partia wyrobów przewidzianych do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu należy przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy  zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

- WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt. 5.

  - Montaż stolarki drzwiowej

    - Zakres prac montażowych

- zabezpieczenie miejsca montażu przed zabrudzeniem folia ochronna,

- przygotowanie ościeży – oczyszczenie i usuniecie nierówności,

- wypoziomowanie montowanej stolarki,

- przymocowanie stolarki do ścian za pomocą dybli lub kotew,

- opianowanie drzwi i obcięcie nadmiaru pianki montażowej po jej zastygnięciu,

- montaż klamek i osłon na zawiasy,

- regulacja i sprawdzenie pracy okuć,

- przekazanie instrukcji dotyczących użytkowania i konserwacji drzwi,

- sprzątanie miejsca montażu.

    - Montaż stolarki okiennej

Wymagania dla zamawianej stolarki okiennej

- Okna i drzwi balkonowe z PCV – podziały i wymiary

- szyby – współczynnik przenikalności ciepła K-1,1 W/m2

- okna występują i będą montowane jako niezależne elementy w murze,

- skrzydła rozwieralne dla okien,

- rama okienna w kolorze białym , minimalna szerokość ramy 60mm,

- profile muszą posiadać skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiędzy ram okiennych, tak aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia,

- uszczelki okienne – wykonane ze specjalnego nie starzejącego się i zachowującego kształt materiału o nazwie EPDM,

- profil minimum czterokomorowy, bezołowiowy,

- okna wzmocnione profilami stalowymi przy zachowaniu wymagań technicznych wykonania skrzydła okiennego do 150cm szerokości i potwierdzenia spełnienia tego wymogu przez odpowiednie certyfikaty ITB.

- okucia okienne

- okucia obiedniowe zabezpieczone antykorozyjnie (powłoka chromowana srebrna),

- zastosowanie również w kwaterach tylko uchylnych,

- skuteczny system mikrowentylacji w kwaterze rozwieralnej – zgodnie z Polską Normą PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”, ze zmianami  PN-B-O3430/A z dnia 3 lutego 2000r. oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. Nr 15, 1999 poz. 140) – należy przedstawić Certyfikat Zgodności dla elementu rozszczelniającego,

- blokada niewłaściwej obsługi okna, uniemożliwiająca włączenie jednocześnie dwóch funkcji kwatery rozwieralnej

- szkło okienne:

- szyba zespolona, podwójna 4/16/4.

Uwaga!

Każdorazowo należy sprawdzić wymiar w rzeczywistości

Zamontowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między murem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzoną stolarkę po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelniania.

7.   OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.

7.1.  Zasady określenia ilości robót

Jednostką obmiarową dla montażu drzwi przeciwpożarowych i drzwi balkonowych wraz z oknem  jest 1 m2 (metr kwadratowy).; dla montażu parapetu zewnętrznego z blachy stalowej powlekanej jest m2 (metr kwadratowy).

  - Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedna z następujących rozwiązań

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości , obniżyć cenę,

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać i ponownie wykonać roboty.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt. 9.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-75/B-94000   Okucia budowlane. Podział.

- BN-71/6113-46   Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

10.2.Inne dokumenty i informacje

- Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR5)84.

- Stolarka budowlana. Poradnik-informator. PISPROL 2000.

SST- 05 Tynkowanie

1.  WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla zadania: „Wymiana drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe klasy odporności ogniowej EI 30 w budynku przy ul. Wyszyńskiego  w Wodzisławiu Śląskim”.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich tj.:

- uzupełnienie tynków wewnętrznych,

- uzupełnienie licowania ścian płytkami gresowymi,

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST zaleceniami Inspektora nadzoru.

- MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt. 2.

2.1. Do wykonania tynków przewidziano następujące materiały:

- woda – do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosowa można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł,

- piasek – powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności:

    - nie zawiera domieszek organicznych,

    - mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.

2.2. Do wykonania licowania ścian przewidziano następujące materiały:

- płytki ścienne gresowe,

- zaprawa klejowa do płytek,

- zaprawa spoinująca,

- listwy dylatacyjne i wykańczające.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3

Do wykonania robót przewidziano następujący sprzęt:

- mieszarki do zapraw,

- agregat tynkarski,

- betoniarkę wolnospadową,

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12mm do rozprowadzania kompozycji klejących,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gąbki do mycia i czyszczenia,

- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt.4.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do robót tynkarskich powinny odbywać                 w sposób zapewniający zachowanie ich dobrego stanu technicznego.

- WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt.5.

  - Wymagania ogólne

  - Warunki przystąpienia do robót

- tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 stopni C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 stopni C,

- w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”,

- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usuną plamy z rdzy i substancji tłustych,

- nadmiernie suchą powierzchnię podłoża zwilżyć wodą.

Tynk dwuwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu. Narzut tynków wewnętrznych wykonać

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt.6

  - Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna wody oraz kruszywa

  - Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.

  - Badania w czasie odbioru

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100p.4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- przyczepności tynków do podłoża,

- grubości tynku,

- wyglądu powierzchni tynku,

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

- wykończenia tynku na narożach, styków i szczelinach dylatacyjnych.

7.  OBMIAR ROBÓT

.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt.7.

Jednostką obmiarową wykonania tynków oraz licowania ścian płytkami gresowymi jest m2 (metr kwadratowy)

8.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt.8.

8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzi bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.2. Odbiór tynków

Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm, i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku;

- pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogą być większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami).

Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni odstawanie, odparzenie i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

- ocenę wyników badań

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. NORMY

PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-B-30020:1999 – Wapno

PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe

PN-B-19701:1997 – Cementy powszechnego użytku

PN-ISO 13006:2001 – Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowania.

PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%.

PN-EN 12004:2002 – Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 – Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

SST-06  ROBOTY MALARSKIE

1.  WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla zadania: „Wymiana drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe klasy odporności ogniowej EI 30 w budynku przy ul. Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śląskim”.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich tj.:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie,

- malowanie ścian farbą emulsyjną,

- malowanie ścian farbą olejną.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST zaleceniami Inspektora nadzoru.

- MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt. 2.

2.1. Materiały do wykonania robót malarskich

- farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna kolorowa,

- farba olejna do gruntowania i nawierzchniowa ogólnego stosowania,

- pokost,

- rozcieńczalnik

- szpachlówka olejno-żywiczna.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt.3.

Sprzęt używany do wykonywania robót malarskich musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt.4.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do robót malarskich powinny odbywać                 w sposób zapewniający zachowanie ich dobrego stanu technicznego.

- WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt.5.

  - Wymagania ogólne

5.1.1.Temperatura

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 stopni C w ciągu doby nie może nastąpić poniżej 0 stopni C. Farby emulsyjne przechowywać w temperaturze j.w.

  - Malowanie

- powierzchnia tynków powinna być  pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, itp. zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy, rdza) oraz osypujących się ziaren.

- powłoka malarska powinna równomiernie, bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład nie wykazując odprysków, spękań, łuszczenia się oraz smug plam i śladów pędzla. Barwa powłoki powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i uzgodnieniami z Inspektorem nadzoru.

- malowanie tynków gładkich  i powierzchni z płyt gipsowych dwukrotnie farbami emulsyjnymi.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt.6

  - Zgodność z Dokumentacją Projektową

Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową, uwzględniającą wymagania norm.

  - Powłoka

Trwała odporna na ścieranie i niezmywalna przy stosowaniu środków zarówno myjących jak i dezynfekujących, dająca dużą skalę barw i efektywną matową fakturę pomalowanej powierzchni.

  - Badania

Podstawę do odbioru technicznego powłok malarskich stanowią następujące badania:

- sprawdzenie podłoży – obejmuje sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową oraz sprawdzenie jakości powierzchni,

- sprawdzenie podkładów – obejmuje sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości, sprawdzenie wyschnięcia,

- sprawdzenie powłok – obejmuje sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie przyczepności, sprawdzenie odporności na wycieranie, sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem.

7.  OBMIAR ROBÓT

.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt.7.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy). Powierzchnię malowaną należy obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu. Jeżeli ościeża i nadproża są również malowane, z powierzchni ich nie potrąca się otworów do 3m2. Otwory ponad 3m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowanych ościeży. Nie potrąca się jednak otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1m2.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt.8.

Badania wg pkt. 6 należy przeprowadzić podczas odbioru robót. W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt. 9

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Normy

- PN-69/B-10280         Roboty malarskie budowlane.

- BN-80/6117-02          Farby emulsyjne nawierzchniowe.

  - Inne dokumenty i informacje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I. Budownictwo ogólne część 4.