PRACOWNIA   USŁUGOWA                               ŁUCJAN  ŁUKOSZEK

44-310 RADLIN

UL.SPACEROWA 17A

TEL/FAX (032)456 84 38

INWESTOR:

##### Klub Sportowy „Wicher”

44-304 Wodzisław Śl.

ul. Armii Ludowej 5

OBIEKT:

Budowa budynku zaplecza boiska sportowego

Wodzisław Śl. ul. Jastrzębska

dz. nr 1051/195, 1052/195, 2129/195

# PROJEKT  BUDOWLANY

przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej

z osadnikiem ścieków bezodpływowym

PROJEKTOWAŁ:

inż. Ł. Łukoszek

wrzesień 2006 r.

## ZAWARTOŚĆ   TECZKI

1. Opis techniczny								str. nr 3 – 4

2. Zaświadczenie z O.I.I.B 						str. nr 5

3. Uprawnienia projektowe						str. nr 6

4. Oświadczenie projektanta						str. nr 7

# RYSUNKI

- Plan zagospodarowania terenu					rys. nr 1

- Profil przyłącza wody							rys. nr 2

- Osadnik ścieków								rys. nr 3

OPIS   TECHNICZNY

do projektu budowlanego przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej

z osadnikiem bezodpływowym dla Budowy Zaplecza Boiska

Sportowego „WICHER” w Wodzisławiu Śl. ul. Jastrzębska.

- Dane ogólne

  - Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- warunki podłączenia do sieci wodociągowej – umowa z MOSiR – Wodzisław Śl.

- projekt zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny

  - Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do osadnika bezodpływowego.

- Część szczegółowa

  - Przyłącze wodociągowe

Źródłem dostawy wody będzie istniejący wodociąg ø 32 mm w kotłowni budynku M.O.S.i R. na terenie boiska.

Włączenie do istniejącego wodociągu poprzez :

- rozcięcie istn. wodociągu ø 32 za wodomierzem

- zabudowanie wodomierza skrzydełkowego DN – 15 z zaworem odcinającym dla potrzeb K.S. „WICHER”

Przyłącze wody wykonać z rur PE – HD – SDR – 11 kl. 80 o średnicy ø 32.

Głębokość ułożenia wodociągu 1,4 – 1,5 m.

Rury ułożyć na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypce 20 cm ponad wierzch rury. Nad wodociągiem ułożyć folie koloru niebieskiego o szer. 20 cm.

  - Pomiar zużytej wody

Dobrano wodomierz skrzydełkowy DN 15. Pomiar zużytej wody odbywać się będzie w kotłowni budynku M.O.S. i R. ( jako podlicznik)

  - Płukanie i dezynfekcja

Po próbie szczelności należy wykonać płukanie przewodu , a następnie zdezynfekować roztworem chloru w dawce 20 – 30 Cl 2 , 80 – 100 wapnia chlorowanego na 1 m3 wody.

- Kanalizacja sanitarna

Ze względu na brak miejskiej kanalizacji sanitarnej do czasu budowy przewiduje się odprowadzenie ścieków do osadnika bezodpływowego o poj.

V = 9,6 m3 z kręgów betonowych ø 1200 wg rysunku szczegółowego.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC kielichowych łączonych na uszczelki gumowe o średnicach ø 160 prowadzonych ze spadkiem 1,5%.

- Roboty ziemne

Przed rozpoczęciem robót dokonać przekopów kontrolnych istn. uzbrojenia.

Roboty ziemne wykonać mechanicznie ze składowaniem ziemi na odkład

z zachowaniem warunków BHP.

- Uwagi końcowe

- Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

- Przewody , armatura powinny posiadać atesty oraz certyfikaty

- W czasie budowy stosować ogólne przepisy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury , dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r. , w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych .

inż. Ł. Łukoszek