Wodzisław Śląski 21.05.2009 r.

BZP.3410-00017/06/09

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy przetargu nieograniczonego  na: „Budowę parkingu przy ulicy Bolesława Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim”.

Pytanie 1

W nawiązaniu do stwierdzenia, że pewne etapy zostały już wykonane uściślenia wymaga:

- kwestia regulacji (pierścienie odciążające oraz inne elementy studni,…) i uzbrojenia (włazy kanałowe) studni kanalizacyjnych

- określenie stanu warstwy odsączającej, która będzie uszkodzona z powodu ruchu pojazdów. Jakie nakłady należy założyć w celu doprowadzenia jej do zgodności z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. Czy wykonane zostaną badania stopnia zagęszczenia piasku przed rozpoczęciem robót?

- czy wcześniej zostały wykonane badania stopnia zagęszczenia gruntu przed ułożeniem geowłókniny?

Odpowiedź

Należy przewidzieć regulację (dostosowanie do poziomu nawierzchni) pierścieni odciążających, pokryw i włazów w ilości:

- pokrywy studni rewizyjnych 2 sztuki.

- wpusty deszczowe 3 sztuki.

- pokrywa studni teletechnicznej 1 sztuka.

Koszt regulacji wyżej wymienionych urządzeń nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę nawierzchni z kostki brukowej (pozycja 7 przedmiaru).

Nie należy przewidywać dodatkowych nakładów dostosowania warstwy odsączającej do wymagań Specyfikacji. W dniu przekazania placu budowy zostaną przeprowadzone badania stopnia zagęszczenia wykonanych warstw płytą dynamiczną ZORN ZFG 002.

Warstwa geowłókniny ułożona jest na gruncie rodzimym którym są pyły (mułki) w stanie plastycznym. Dla gruntów spoistych nie wykonuje się badania stopnia zagęszczenia. W związku z powyższym badania te nie zostały wykonane.

Pytanie 2

Gdzie są zlokalizowane elementy oznakowania poziomego- 7m2?

Odpowiedź

Oznakowanie poziome w ilości 7 m2 winno zostać wykonane na jezdni ul. Chrobrego w miejscach zjazdów na parking.

Pytanie 3

Jak oznaczone są miejsca postojowe? – na rysunku czerwona linia.

Odpowiedź

Linie wyznaczające miejsca postojowe należy wykonać z kostki o odmiennej barwie (czerwona).

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie miąższości warstwy z łupka przywęgłowego: 2 631 m2 x 0.30 m = 789,30 m3

Odpowiedź

Łączna ilość podbudowy z łupka przywęglowego nieprzepalonego modyfikowanego popiołami lotnymi wynosi 789,30 m3.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca