SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ZADANIE:                    „Remont ogrodzenia i pochylni dla niepełnosprawnych”

LOKALIZACJA:             44-300 Wodzisław Śląski ul. Wyszyńskiego 20

INWESTOR:                  Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży

ADRES INWESTORA:  44-300 Wodzisław Śląski ul. Wyszyńskiego 20

## Kody i nazwy robót według CPV

45000000-7    Roboty budowlane

45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111220-6    Roboty w zakresie usuwania gruzu

45410000-4    Tynkowanie

45442100-8    Malowanie

Opracował:  Jacek BUGLA

Wodzisław Śląski, czerwiec 2009r.

#### SST – 01 REMONT OGRODZENIA I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. WSTĘP

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla zadania „Remont ogrodzenia i pochylni dla niepełnosprawnych w nieruchomości położonej  przy                                           ul. Wyszyńskiego 20 w Wodzisławiu Śląskim.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach                            i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania  dla robót jak niżej:

- rozebranie istniejącej wyprawy powierzchni – płytki klinkierowe,

- oczyszczenie podłoża z kurzu,

- namoczenie podłoża wodą, najlepiej pod ciśnieniem,

- nałożenie zaprawy renowacyjno-naprawczej EUROKALMATRON,

- malowanie farbą OXYDTRON w kolorze ceglastym 2x,

- wymiana uszkodzonych dachówek na czapkach słupków ogrodzenia,

- wywóz materiałów z rozbiórki.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz Dokumentację Projektową i SST.

1.4.2. Utrzymanie terenu budowy

1. Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru.

2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny. Po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty.

  - Zasady kontroli i odbioru robót

    - Inspektor nadzoru

1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor nadzoru uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a także normy i wytyczne państwowe

2. Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych                           w projekcie i Specyfikacji.

    - Dokumentacja projektowa

1. Niniejsze materiały kontraktowe są opracowane w oparciu o Dokumentację projektową.

2. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej.

3. Wszelkie zmiany w Dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem.

    - Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentach obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

- Dokumentacja projektowa,

- Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.                            W wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i SST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty są w pełni zgodne z Dokumentacją projektową lub Specyfikacjami                         i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6 Teren budowy

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy – poszczególne pomieszczenia lub całe kondygnacje zgodnie z warunkami realizującymi i harmonogram prac.

2. W okresie od przekazania terenu budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Dla zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć także zapewnić obsługę wszystkich urządzeń zabezpieczających.

1.6.3. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia kontraktu.

2. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierunku budowy.

3. Do Dziennika Budowy wpisuje się:

(  datę dostarczenia Dokumentacji  projektowej,

(  uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów,

(  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

(  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

(  daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

(  daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,

(  daty częściowych odbiorów,

(  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

(  wnioski i zalecenia projektanta,

(  zgłoszenia zakończenia robót,

(  inne istotne informacje o przebiegu robót.

4. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.

5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

  - Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa

    - Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpłynąć na sposób prowadzenia robót.

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować  wszystkie przepisy wymienione               w ust.1.

    - Ochrona własności publicznej i prawnej

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz prawnej.

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prawnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

    - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

1. 8. Kody i nazwy

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej Specyfikacji

45000000-7   Roboty budowlane

45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; Roboty ziemne

45111220-6   Roboty w zakresie usuwania gruzu

45410000-4   Tynkowanie

45442100-8   Malowanie

- MATERIAŁY

2.0. Materiały użyte do wykonania robót wymienionych w SST

- mineralna zaprawa renowacyjno naprawcza – produkowana we frakcjach kruszywa: 0-02mm,                       0-05mm, 0-1mm, 0-2mm, 0-5mm,

charakterystyka produktu

  - zaprawa jest mieszanką suchą, która po dodaniu wody jest gotowa do użycia,

  - bardzo wysokiej jakości wypełniacze mineralne przygotowane według unikalnej technologii czynią ją uniwersalną zaprawą o niespotykanych dotąd właściwościach,

  - charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do każdego rodzaju podłoża (cegła, pustaki ceramiczne, bloczki betonowe, cegły silikatowe),

  - nakładanie zaprawy może również odbywać się na zawilgocone powierzchnie powodując ich osuszanie,

  - produkt może być przetwarzany przy użyciu wszystkich typowych agregatów tynkarskich.

- farba OXYDTRON w kolorze ceglastym

podstawowe cechy

    - podwyższone przyleganie do każdej powierzchni (beton, stal, metale kolorowe, drewno, szkło),

    - wysoka elastyczność, odporność na udary mechaniczne i gwałtowną zmianę temperatur, odporność na działanie wysokość temperatur (do 350 stopni C),

    - odporność na działanie wody, kwasów, zasad, olejów, benzyn,

    - możliwość nanoszenia na nieprzygotowane powierzchnie (rdza, tłuszcze (ropopochodne), pyły),

    - dowolna powierzchnia wykończenia (mat, połysk),

    - naturalne komponenty,

zakres prac – prace zewnętrzne

    - elewacje budynków (tynki i betonowe konstrukcje, ściany z cegły),

- wapno,

- piasek do zapraw,

- cement,

- dachówka ceramiczna karpiówka.

2.1. Źródło uzyskania materiałów

Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Jeśli I inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie  tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowywały swoją jakość i przydatność do robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót odprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiałów. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez

zgody Inspektora nadzoru.

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej winny być traktowane jako definicja standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w SST. W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW

1. Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający ich jakości i przydatności do robót.

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z Dokumentacja projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca użyje sprzęt gwarantujący wysoką jakość robót.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót zgodnie                             z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

4. Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji i ST oraz dotyczących akceptacji warunków kontraktu przez Wykonawcę.

5. Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.

6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych.

7. Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.

5.2. Nakładanie zaprawy renowacyjno – naprawczej

5.2.1. Przygotowanie podłoża

Wszystkie podłoża powinny być właściwie wyrezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i zwartą strukturę oraz być oczyszczone z kurzu, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb itp. Wyprawy i powłoki niestabilne, o niedostatecznej przyczepności, należy usunąć.

Podłoże moczyć wodą, najlepiej pod ciśnieniem.

5.2.2. Przygotowanie produktu

Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników. Do zaprawy nie dodawać innych spoiw, ani nie mieszać ze świeżym materiałem.

Nie dodawać więcej wody do gotowej mieszanki. Za każdym razem, kiedy zaprawa zacznie twardnieć, utrzymywać zdolność do użytku, jedynie poprzez mieszanie.

5.2.3. Sposób stosowania

Przygotowaną zaprawę należy nanosić na podłoże mechanicznie za pomocą agregatu lub ręcznie za pomocą kielni lub pacy stalowej o prostych krawędziach. Zaprawę należy rozprowadzać bardzo starannie, aby utworzyła równą płaszczyznę Świeżo naniesioną zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem np. skutek silnego nasłonecznienia, wysokiej temperatury w pomieszczeniach, przeciągów itp. Przy stosowaniu na zewnątrz budynku, prac nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu ścian, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych.

5.2.4. Dane techniczne i wykonawcze

- wytrzymałość na ściskanie – po 28 dniach,

- przyczepność do betonu – po 28 dniach twardnienia

- wodoszczelność warstwy o grubości 5mm – 14 at,

- zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu - < /- 0,0002%,

- temperatura stosowania (powietrza, podłoża) – od –5 stopni C do + 30 stopni C

- maksymalna grubość warstwy – 70mm,

- czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą – ok. 3,5 godz. w temperaturze otoczenia + 20 stopni C

- początek wiązania – 4h 30 minut,

- proporcja mieszania z wodą – ok. 3,5 litrów wody na 25 kg suchej mieszanki.

Wszystkie zaprawy renowacyjno-naprawcze są:

- wodoodporne,

- izolacyjne

- mają ciemniejszy kolor, wszystkie wykazują minimalny upust wody,

- odporne na korozję w agresywnym środowisku.

5.2.5. Zużycie

Zużycie materiału zależy od rodzaju podłoża i stopnia jego nierówności i wynosi 1,5 – 1,85 kg zaprawy na 1m2 na 1 mm grubości warstwy.

Mieszanki nie wolno:

- przesiewać, wzbogacać o inne składniki oraz stosować przy temperaturach niższych niż –5 stopni C oraz wyższych niż + 25 stopni C.

- mieszanka zawiera spoiwa hydrauliczne, a produkt pod wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza,

- w razie wydostania się produktu z opakowania zabezpieczyć powierzchnie przed rozsypaniem się. rozsypany materiał przykryć i nie dopuścić do dalszego wzbijania pyłu. Starannie zebrać produkt tak, jak to możliwe do odpowiednich pojemników. Nie stosować wody.

5.3. Malowanie powierzchni farbą OXYDTRON

5.3.1. Przygotowanie powierzchni i nanoszenie farby

Jeśli będzie się nanosić jedną warstwę farby, to stopień czystości powierzchni powinien wynosić nie mniej St 2 albo Sa 2 wg ISO 8501-1:1988.

Jeśli farba będzie nanoszona dwiema i więcej warstwami, to dopuszcza się czystość do stopnia Sa 1 według ISO 8501-1: 1988.

5.3.2. Malowanie

Malowanie powinno odbywać się przy dodatniej temperaturze powietrza. W skrajnych przypadkach pogodowych (deszcz, śnieg, mróz) malowanie może odbywać się w temperaturach nawet do –20 stopni C. Należy jednak pamiętać, że im wyższa będzie temperatura otoczenia (do 40 stopni C) tym szybciej powłoka farby osiągnie zakładane parametry.

Czas wysychania farby zależy od temperatury i wilgotności otaczającego powietrza i stosowanej technologii naniesienia (malowania). Największy wpływ na szybkość wysychania ma wymuszona wentylacja. Przy silnej wentylacji farba schnie szybciej, niż przy wyższej temperaturze.

Na przykład: przy temperaturze 24 stopni C na otwartym powietrzu w słoneczną pogodę warstwa farby, naniesiona natryskiem, wysycha w ciągu 10-20 minut (do stopnia 3 matowane ciemne kolory).

5.3.3. Metody nanoszenia i przygotowania powierzchni

- metodami natryskowymi – pistolety, agregaty malarskie,

- malowanie wałkiem

- malowanie pędzlem,

- farba może być nanoszona zarówno jako grunt jak i warstwa wykończeniowa,

- nie jest wymagane, poza przypadkami szczególnymi, specjalistyczne przygotowanie powierzchni do malowania jak np.: wytrawianie, piaskowanie, śrutowanie,

- dopuszcza się występowanie nalotu rdzy i ognisk.

5.3.4. Kolor farby OXYDTRON – ceglasty.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i SST.

6.2. Badania

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniał zgodność materiałów i robót                   z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.3. Atesty

1. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność                   z warunkami kontraktu.

2, W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki kontraktu każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru                          o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych                       w przedmiarze robót lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lun innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle do podstawy. Wszystkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji projektowej i SST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały                                 i jednoznaczny.

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. OBMIAR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań                i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń . Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i jakości wykonywanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia . Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowych robót.

8.4. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości                   i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektorowi nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                     z Dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych SST będą obowiązywały przepisy „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I.

8.5. Dokumenty doi odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do końca odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zleceń,

- dziennik budowy i księgi obmiaru,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty  pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczony ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Sposób rozliczenia – zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie na  roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN EN 1504-3:2005,

- Aprobata techniczna nr: UE-A-2226/2007, oraz A-220/2006 wydaną przez Instytut EMI Kht. Budapeszt, oraz Atest Higieniczny PZH nr HK/W/0509/01/2007

- PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-88/B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw,

- PN-B-30020:1999 – Wapno,

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane,