Załącznik nr a do umowy.

Opis przedmiotu zamówienia- warunki techniczne

„Stworzenie numerycznej bazy danych – mapa ewidencji gruntów i budynków dla mapy zasadniczej w ramach projektu pn. „System informacji przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim”.

- Zakres opracowania.

Zakres prac do wykonania obejmuje:

- Stworzenie mapy, bazy danych z zakresu, obiektowej mapy ewidencyjnej, na podstawie mapy ewidencyjnej będącej w posiadaniu PODGiK tak aby zawierała elementy określone w §28 ust l i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków zwanego dalej rozporządzeniem.

- Określenie na podstawie materiałów archiwalnych: granicy administracyjnej miasta Wodzisław Śląski oraz granicy obrębów ewidencyjnych.

- Wkreślenie funkcjonujących w zasobie kart map ewidencyjnych oraz zmiana numeracji arkuszy map w uzgodnieniu z Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego.

- Dostosowanie oznaczeń działek (ok.160) i użytków  gruntowych (ok. 140) do wymogów rozporządzenia wymienionego w pkt 1. Przygotowanie kompletu dokumentacji do sprostowania ewidencji i działu I ksiąg wieczystych.

- Określenie i wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną ewidencji gruntów i budynków. Przygotowanie kompletu dokumentacji do sprostowania ewidencji i działu I ksiąg wieczystych.

- Analiza ostrych granic w oparciu o dokumenty archiwalne.

- Wykonanie  wyplotów arkuszy mapy aktualnej na dzień oddania operatu.

- Zeskanowanie i podpięcie do mapy istniejących materiałów archiwalnych dotyczących położenia punktów granicznych.

- Prawidłowy transfer opracowanych danych do bazy danych Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego.

- Charakterystyka obiektu i przedmiotu zamówienia.

Wielkość obiektów, a tym samym przewidywany nakład pracy przy wykonywaniu zadania obrazuje kilka wybranych danych, charakteryzująca przedmiotowe obiekty:

Jednostka ewidencyjna: Wodzislaw Śląski

Obręby: Zawada, Marusze, Turzyczka, Jedłownik, Wodzisław, Radlin i Kokoszyce .

Powierzchnia obiektu: 4 179 ha

Ilość działek ewidencyjnych:  ok. 21360

Ilość działek ewidencyjnych w mapie numerycznej : ok. 21000

Występujące rozbieżności:

- brak jednolitych oznaczeń kart map,

- zdublowanie działek na różnych kartach map analogowych,

- błędy w systematyce obiektów w istniejącej bazie,

- błędne oznaczenia działek np. 2294/0.484, 673/8/12, 162b/75, 165/25a, 29., 176b, 914/0.294, 111/67pół, 72/pół, 202p itp.

- działka ujawniona tylko w części opisowej lub tylko w części graficznej,

- w części graficznej brak numeru,

- działki niespójne – przedzielone rowem, drogą itp.,

- inne rozbieżności, powodujące niezgodności z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r..

Uwaga:

Dla obszaru miasta Wodzisław Śląski zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonuje Starosta Wodzisławski (Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego ul. Bogumińska 2    44-300 Wodzisław Śląski)

Obiekt położony w obszarze oddziaływania szkód górniczych.

Materiały wyjściowe:

- Część opisowa prowadzona w programie Geo-info integra.

- Część graficzna prowadzona na mapach analogowych, obręby (arkusze) wg załączonego spisu nr.1.

- PODGiK posiada mapę numeryczną prowadzoną w programie Geo-info V w układzie 2000, zawierającą:

- granice działek wprowadzone na podstawie pomiarów bezpośrednich oraz digitalizacji mapy ewidencyjnej,

- kontury budynków opracowane na podstawie pomiarów bezpośrednich oraz  digitalizacji mapy zasadniczej,

- klaso-użytki wniesione liniami (brak punktów GEPINN),

- arkusze map ewidencyjnych – błędna systematyka

- mapa numeryczna będąca w posiadaniu PODGiK nie jest udostępniana ze względu na rozbieżności, których usunięcie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

- W części opisowej ewidencji gruntów figurują zapisy kart map według załączonego spisu nr 1.

- Mapa zasadnicza prowadzona w formie analogowej w skalach 1:1000, 1:500 w układach „SG ROW” i 1965.

- Materiały archiwalne (mapy pierwotne, mapy klasyfikacyjne, dokumenty stanowiące podstawę zmian w części opisowej operatu ewidencyjnego itp.).

Materiały archiwalne od roku 1865, ułożone dawnym podziałem na obręby.

W rocznikach znajdują się obliczenia i wykazy współrzędnych w różnych układach – do wykorzystania.

Obecnie przez Urząd Miasta wykonywany jest projekt pn. „System informacji przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim” w ramach którego tworzona jest numeryczna mapa zasadnicza, której zakończenie planuje się na 31.09.2011 r.

- Obowiązujące przepisy prawne i techniczne:

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy realizacji zamówienia wszystkich obowiązujących aktów prawnych i standardów geodezyjnych, w szczególności:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity z 2001r Dz.U.. Nr 124  poz. 1361 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz.U Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 1995r. Nr 88 poz. 439 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r. Nr 64 poz. 565  z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. Nr 76 poz.489).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38 poz. 454),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001r. Nr 78 poz. 837),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz.U. z 2001r. Nr 84 poz. 911),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. z 2001r. Nr 80 poz. 866),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielania informacji, a także za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004r. Nr 37 poz. 333),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii i krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. z 1999r. Nr 30 poz. 297),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 243 poz. 2432),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998r. Nr 157 poz.1031 z późn. zm.),

- Decyzja Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2009r. Nr 14 poz. 51)

- Decyzja nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2011 r. Nr 1, poz. 1)

- Decyzja nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2011 r. Nr 2, poz. 6)

oraz standardami :

- O-1   Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

- O-3   Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- O-4   Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- G-5   Ewidencja gruntów i budynków,

- K-1   Mapa zasadnicza (wydanie z 1998r.).

- Ustalenia szczegółowe: zakres prac do wykonania.

- Stworzenie mapy, bazy danych z zakresu, obiektowej mapy ewidencyjnej, na podstawie mapy ewidencyjnej będącej w posiadaniu PODGiK tak aby zawierała elementy określone w §28 ust l i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków zwanego dalej rozporządzeniem.

- W zakresie działek – granice brakujących działek.  Do pozyskanych punktów granicznych należy przypisać atrybuty opisane w pkt. 29, 30, 31 załącznika nr 4 do rozporządzenia. Punkty te należy wprowadzić do bazy na kodzie: punkt graniczny granicy działki: GEPPGD oraz nadać numer kolejny w obrębie wykorzystując istniejącą numerację oraz wprowadzić nr operatu (KERG, DEP…) z którego pochodzi dany punkt.

- W zakresie użytków – brakujące kontury użytków gruntowych i klas gleboznawczych oraz ich oznaczenia. Kontur użytku gruntowego oraz klaso-użytku należy wprowadzić z mapy ewidencyjnej (analogowej) oraz z mapy klasyfikacyjnej z uwzględnieniem jednostkowych operatów klasyfikacyjnych.

- W punktach załamania istniejących klasoużytków należy wprowadzić obiekt o kodzie  GEPINN.

- Redakcja mapy w skali 1:500 i 1:1000 z uwzględnieniem opracowania wykonywanego w ramach realizacji przez Urząd Miasta projektu pn. „System informacji przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim” (budynki, punkty adresowe, nazwy ulic i placów).

- Do mapy należy wprowadzić granice rejonów statystycznych i ich oznaczenia.

- Po zakończeniu prac związanych z opracowaniem numerycznym należy sporządzić raport - porównawcze zestawienie powierzchni ewidencyjnej i uzyskanej matematycznej, dla wszystkich działek i użytków gruntowych w obrębie z podaniem dopuszczalnej odchyłki - zgodnie z instrukcją G-5.

- Określenie na podstawie materiałów archiwalnych: granicy administracyjnej miasta Wodzisław Śląski oraz granicy obrębów ewidencyjnych.

- Granica administracyjna miasta i poszczególnych obrębów powinna być zgodna z zapisem w części opisowej ewidencji gruntów.

- Współrzędne punktów granicznych gminy i obrębów ewidencyjnych należy pozyskać poprzez wykorzystanie wszystkich operatów od najnowszego do najstarszego, aby maksymalna ilość danych pochodziła ze współrzędnych. Dla wszystkich punktów granicznych gminy i obrębów, których położenia nie określono ze współrzędnych, należy wykonać analizę materiałów źródłowych pobranych z PODGiK (szkice katastralne, szkice podstawowe, zarysy pomiarowe, mapy uzupełniające z miarami itp) i zdefiniować je w mapie numerycznej wykorzystując  zawarte w nich związki liniowe, lub wykonując lokalne transformacje. Tylko w przypadku braku jakichkolwiek materiałów posiadających miary można przyjąć położenie punktu granicznego z wektoryzacji mapy ewidencyjnej.

- Dla współrzędnych punktów granicznych tworzących granicę gminy należy wykonać analizę położenia także w oparciu o materiały z gmin sąsiednich.

- Do pozyskanych punktów granicznych należy przypisać atrybuty opisane w pkt. 29, 30, 31 załącznika nr 4 do rozporządzenia MRRiB z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. nr 38  poz. 454). Punkty te należy wprowadzić do bazy na odpowiednich kodach obiektu: punkt graniczny granicy jednostki ewidencyjnej: GEPPGG, obrębu ewidencyjnego:  GEPPGO, nadać numer kolejny w obrębie wykorzystując istniejącą numerację oraz wprowadzić nr operatu (KERG, DEP) z którego pochodzi dany punkt.

- Wkreślenie funkcjonujących w zasobie kart map ewidencyjnych oraz zmiana numeracji arkuszy map w uzgodnieniu z Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego

W zasobie geodezyjnym przynależność do obrębu ewidencyjnego określa część opisowa ewidencji  gruntów, natomiast położenie działki określa mapa analogowa. Mając określoną granicę obrębu należy wkreślić granicę map analogowych, a następnie w uzgodnieniu z Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego część map zanumerować na nowo.

Na przykład do obrębu Turzyczka należy część działek z arkusza mapy 4 Czyżowice, a katastralny obręb Radlin został podzielony w ten sposób, że część tego obrębu należy do miasta Wodzisław, a część do miasta Radlin. Efektem opracowania powinna być likwidacja oznaczeń typu: obręb Turzyczka mapa 4 Czyżowice.

- Dostosowanie oznaczeń działek (ok.160) i użytków  gruntowych (ok. 140) do wymogów rozporządzenia.  Przygotowanie kompletu dokumentacji do sprostowania ewidencji i działu I ksiąg wieczystych.

W bazie danych ewidencji gruntów na obszarze opracowania znajduje się około 160 działek z niepoprawnym oznaczeniem numeru (np. oznaczenie literowe lub ułamkowe), a także około 140 działek z niepoprawnym oznaczeniem użytku gruntowego (np. dr- RV ).

Należy dostosować oznaczenie numerów działek i użytków gruntowych do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Zakres prac obejmuje:

- Dla zmiany numeracji działek

- zbadanie dokumentacji archiwalnej z utworzenia działek objętych zmianą oznaczeń,

- ustalenie numeru i zbadanie księgi wieczystej dla przedmiotowych działek,

- ewentualne dokonanie rezerwacji nowych numerów działek w PODGiK,

- opracowanie jednostkowych wykazów zmian danych ewidencyjnych oraz map uzupełniających (2 egz. – operat + ewidencja),

- opracowanie dokumentacji niezbędnej do ujawnienia zmiany w księgach wieczystych.

- Dla zmiany oznaczenia użytków:

- ustalenie prawidłowego użytku,

- opracowanie wykazów zmian danych ewidencyjnych oraz map uzupełniających (2 egz.  – operat + ewidencja)

- Określenie i wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną ewidencji gruntów i budynków. Przygotowanie kompletu dokumentacji do sprostowania ewidencji i działu I ksiąg wieczystych.

W ramach niniejszego opracowania należy doprowadzić do pełnej zgodności części graficznej z częścią opisową w zakresie numeracji działek, oznaczenia użytków i klas gleboznawczych oraz w zakresie powierzchni (za rozbieżność w powierzchni - do wyjaśnienia uznaje się 10 krotne przekroczenie odchyłki dopuszczalnej). Należy także zlikwidować działki niespójne.

Zakres prac obejmuje:

- zbadanie dokumentacji archiwalnej znajdującej się w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego,

- ustalenie numeru i zbadanie ksiąg wieczystych oraz znajdujących się w nich dokumentów,

- opracowanie wykazu rozbieżności wraz z propozycją jej usunięcia.

Po konsultacji i pisemnej akceptacji Naczelnika Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego Wykonawca przygotuje komplet:

- jednostkowych wykazów zmian danych ewidencyjnych oraz map uzupełniających (2 egz. – operat + ewidencja), opracowanie dokumentacji niezbędnej do ujawnienia zmiany w księgach wieczystych.

- Analiza ostrych granic w oparciu o dokumenty archiwalne.

W przypadku wystąpienia „ostrej granicy” - cięcia budynków z granicą nieruchomości należy wykonać analizę materiałów źródłowych i sporządzić sprawozdanie. Wyniki analizy należy skonsultować z Wydziałem Geodezji tutejszego Starostwa i ewentualnie wprowadzić zmianę do części graficznej.

- Wykonanie wyplotów arkuszy mapy aktualnej na dzień oddania operatu.

Należy wyplotować na folii kreślarskiej mapy obrębowe o kroju arkuszowym (przyjmuje się dotychczasowy podział na arkusze uwzględniający nową numerację). Skalę wyplotów należy uzgodnić z Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego.

- Zeskanowanie i podpięcie do mapy istniejących materiałów archiwalnych dotyczących położenia punktów granicznych.

Należy wykonać skany materiałów archiwalnych jako pliki z rozszerzeniem JPG: szkice polowe, wykazy współrzędnych, protokóły graniczne znajdujące się w PODGiK dotyczące modernizowanego obrębu.

Skany należy podpiąć do mapy z kodem GOSZZG (zasięg zasobu geodezyjnego) w następujący sposób:

Typ zasobu:   17 – bazowy i użytkowy ( jeśli jest operat)

11- zasób – operaty dla celów prawnych ( dla pojedynczego

dokumentu- np. szkice lub współrzędne z tomów, zarysy)

Numer KERG: KERG lub nr tomu

Numer zamówienia: nr zlecenia PODGiK (np. 2154) lub nr tomu

Rok zamówienia: rok zlecenia PODGiK (2009) lub rok tomu

Dołączanie plików do zasięgu:

Nazwa: 1

Opis: Szkic polowy

Rodzaj: szkic

Plik: 241504_1 – M. WODZISŁAW\01 –WODZISŁAW\Nr strony-Rok-01.01.jpg

Uwaga: rok 1989, a nie 89

lub Plik: 241504_1 – M. WODZISŁAW\01 - WODZISŁAW\Nr KERG-01.01.jpg

Uwaga: 754-374-10-01.01.JPG

Folder: PRAWNE

Nazwa: 2

Opis: Protokół graniczny

Rodzaj: protokół

Plik: 241504_1 – M. WODZISŁAW\01 - WODZISŁAW\Nr strony-Rok-P1.01.jpg

lub Plik: 241504_1 – M. WODZISŁAW\01 - WODZISŁAW\Nr KERG-P1.01.jpg

Folder: PRAWNE

Nazwa: 3

Opis: Wykaz współrzędnych

Rodzaj: tekst

Plik: 241504_1 – M. WODZISŁAW\01 - WODZISŁAW \Nr strony-Rok-P1.01.jpg

lub Plik: 241504_1 – M. WODZISŁAW\01 - WODZISŁAW \Nr KERG-P1.01.jpg

Folder: PRAWNE

Dla operatów, które mają KERG nazwa pliku JPG zawiera np.

730-166-09-01.01

730-166-09-01.02….n

730-166-09-P1.01

730-166-09-P2.01

730-166-09-W1.01

Uwaga: W przypadku dokumentów nie posiadających numeru KERG i takich które nie są spięte w tomach ( tak jak stare dokumenty podziałowe) zamiast nr KERG należy podać numer dziennika robót np.: 562-1962 ( na szkicu zapisany jako Dz.E.P.562/62)

Jeżeli w operacie jest tylko jedna strona danego typu dokumentu to pomijamy ostatni człon nazwy (.01) np.

Szkic – 730-166-09-01, a nie 730-166-09-01.01

Protokół -  730-166-09-P1, a nie 730-166-09-P1.01, itp.

Maksymalny rozmiar skanu to A3, jeżeli np. szkic jest zrobiony na większym formacie dzielimy go na większą liczbę skanów i nazywamy np. 730-166-09-01.01, 730-166-09-01.02 itd. Zasięg zasobu geodezyjnego należy zrobić do zasięgu szkicu. Jeżeli w operacie mamy trzy szkice to należy stworzyć trzy obiekty o kodzie GOSZZG. Jeśli jeden szkic dzielimy na więcej skanów to tyle samo powinno być zasięgów.

Dla skanów, których nie można nazwać numerem KERG należy przyjąć nazewnictwo według następującej zasady:

Np. szkic z tomu VI na stronie 185 (bez numeru KERG), powinien zostać opisany następująco:  185-VI-01.jpg (A4, A3)

185-VI-01.01.jpg ( więcej niż A3)

Nazwy skanów dla protokołów granicznych i wykazów współrzędnych wpisać analogicznie.

Jeżeli mamy do czynienia z operatami innymi niż prawne wszystkie skany umieszczamy w katalogu INNE, a następnie postępujemy analogicznie jak w przykładzie.

Drzewko katalogów – podsumowanie:

S:\

DOKUMENTY\

INNE lub PRAWNE\

241504_1 – M. WODZISŁAW

01 – WODZISŁAW

02 – JEDŁOWNIK

04 – TURZYCZKA

05 – MARUSZE

06 – RADLIN

07 – KOKOSZYCE

08 - ZAWADA

- Prawidłowy transfer  opracowanych danych do bazy danych PODGiK.

- Opracowane dane zostaną zaimportowane przez Wykonawcę do bazy testowej w siedzibie PODGiK przed złożeniem operatu. Plik wsadowy bazy graficznej powinien być wykonany w wersji programu Geo-info V zgodnej z wersją programu aktualnie używaną przez PODGiK.

- Aktualizację  kart map Wykonawca wprowadzi do bazy Geo-info Integra wykorzystując plik SWDE. Plik ten Wykonawca może wygenerować z dowolnej aplikacji z zachowaniem warunku stałości identyfikatorów obiektów (nie można zmieniać otrzymanych z PODGiK identyfikatorów).

- Warunkiem przyjęcia operatu będzie pozytywny wynik kontroli całości opracowania. Kontrola będzie trwała 6 dni roboczych.

- Po przyjęciu operatu do zasobu opracowane dane zostaną zaimportowane przez Wykonawcę do bazy produkcyjnej w siedzibie PODGiK.

Zakończenie prac i przekazanie dokumentacji Zamawiającemu.

Wynikiem końcowym prac geodezyjnych będzie numeryczna, obiektowa mapa ewidencyjna, której treść stanowić będą elementy określone w § 28 ust.l i 2 rozporządzenia w formacie zgodnym z Geo-Info V.

Baza mapy katastralnej powinna zawierać następującą treść (obiekty):

- granice jednostek ewidencyjnych,

- granice obrębów,

- granice działek,

- granice i opisy rejonów statystycznych i obwodów spisowych,

- opis i kontury użytków gruntowych, w tym ekologicznych,

- usytuowanie budynków,

- punkty graniczne stabilizowane i niestabilizowane,

- numery ewidencyjne działek,

- numery porządkowe budynków,

- numery ewidencyjne,

- numery punktów załamania linii granicznych,

- nazwy ulic i oznaczenia dróg publicznych,

- informacje porządkowe przewidziane odrębnymi przepisami.

Ustalenia ogólne

- Wykonawca zapewni ochronę danych w tym osobowych udostępnionych w ramach umowy o warunkach ich przetwarzania i danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji zamówienia.

- Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dziennika robót.

- Operat techniczny powstały w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych jak również jakość i techniczna poprawność wykonanych prac oraz zgodność z obowiązującymi standardami podlegać będą kontroli i ocenie wyznaczonego przez Zamawiającego Inżyniera Projektu. Kopie protokółów kontroli będą przekazywane do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego

- Przez zakończenie prac geodezyjno-kartograficznych oraz informatycznych w zakresie mapy ewidencyjnej, rozumie się zaktualizowanie bazy danych w oprogramowaniu Geo-Info V w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego oraz u Zamawiającego.

- W przypadkach nie uregulowanych warunkami technicznymi, Wykonawca prac jest zobowiązany dokonać uzgodnień z Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego oraz z Zamawiającym.

……………………………..

Imię i nazwisko osoby sporządzającej