SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na:

,,Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu oraz dzierżawę cyfrowej centrali telefonicznej fabrycznie nowej dla potrzeb Urzędu Miasta Wodzisławia  Śląskiego”

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223  poz.1655 z 2007 r.)

Wodzisław Śl.   17.04.2009 r.

- Zamawiający : Miasto Wodzisław Śląski

ul. Bogumińska  4

44-300 Wodzisław Śląski

tel. (032) 459 04 31, fax. (032) 455 24 63

NIP 647 12 77 603

Adres internetowy: www.wodzislaw-slaski.pl

e-mail: zam_pub@um.wodzislaw.pl

- Postępowanie jest prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu oraz dzierżawę cyfrowej centrali telefonicznej fabrycznie nowej dla potrzeb Urzędu Miasta Wodzisławia  Śląskiego,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) usługa polegającą na realizacji połączeń telefonicznych za pomocą jednego łącza PRA (30B+D) wraz z przydzieleniem 200 NN DDI; ponadto trzema łączami ISDN BRA i ośmioma łączami analogowymi PSTN, zgodnie z poniższą tabelą:

TABELA Nr 1

| L.p | nr telefonu | rodzaj linii | kod | miejscowość | ulica | nowa umowa będzie obowiązywała od dnia do dnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4531809 | ISDN | 44-300 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | BOGUMIŃSKA 4B | 01-07-2009 r. 30-06-2012 r. |
| 2 | 4551538 | PSTN | 44-300 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | KUBSZA 2 | 01-07-2009 r. 30-06-2012 r. |
| 3 | 4552463 | PSTN | 44-300 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | BOGUMIŃSKA 4 | 01-07-2009 r. 30-06-2012 r. |
| 4 | 4553465 | ISDN | 44-300 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | KUBSZA 2 | 01-07-2009 r. 30-06-2012 r. |
| 5 | 4554750 | PSTN | 44-300 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | BOGUMIŃSKA 4 | 01-07-2009 r. 30-06-2012 r. |
| 6 | 4560192 | PSTN | 44-300 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | BOGUMIŃSKA 4 | 01-07-2009 r. 30-06-2012 r. |
| 7 | 4560338 | PSTN | 44-300 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | BOGUMIŃSKA 4 | 01-07-2009 r. 30-06-2012 r. |
| 8 | 4590400-4590599 | ISDN 30B+D | 44-300 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | BOGUMIŃSKA 4 | 01-07-2009 r. 30-06-2012 r. |
| 9 | 4551306 | PSTN | 44-300 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | POPRZECZNA 30 | 02-05-2011 r. 30-06-2012 r. |
| 10 | 4551391 | PSTN | 44-300 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | GOSŁAWA 31 | 02-05-2011 r. 30-06-2012 r. |
| 11 | 4561114 | PSTN | 44-300 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | MŁODZIEŻOWA 196 | 09-06-2011 r. 30-06-2012 r. |
| 12 | 4561757 | PSTN | 44-300 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | ORACZY 6 | 01-07-2009 r. 30-06-2012 r. |

b) usługa polegająca na zainstalowaniu i wydzierżawieniu na czas trwania umowy w obiekcie cyfrowej centrali telefonicznej o pojemności 144 portów analogowych wewnętrznych obsługującej łącza zewnętrzne w/w realizacji z pkt. a) oraz 24 portów systemowych wraz z aparatami systemowymi obsługującymi łącza zewnętrzne typu PRA 30B+D.

c)  instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, centrali o parametrach określonych powyżej –  oraz jej konfigurację, serwis, administrowanie.

d)    Wykonawca w ramach obsługi serwisowej zobowiązany jest do:

- Bezpłatnych, okresowych przeglądów stanu technicznego pracy dostarczanych łączy oraz sprawdzanie parametrów łączy poprzez ich pomiary i usuwanie usterek.

- Telefonicznego informowania Zamawiającego o planowanych konserwacjach z minimum jednodniowym wyprzedzeniem oraz o wystąpieniu awarii i przewidywanym czasie jej usunięcia.

- Niezwłocznego reagowania na awarię, związaną ze świadczonymi usługami telekomunikacyjnymi, zgłoszoną przez Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż jedna godzina. Maksymalny czas naprawy nie może być dłuższy niż 24 godziny, od chwili zgłoszenia awarii. W przypadku dłuższej awarii – przestój powyżej 24 godzin,

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia centrali zastępczej tej samej klasy.

- Niezwłocznego usunięcia awarii, związanej ze świadczonymi usługami dostępu do Internetu, zgłoszonej przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia 24 godzinnej pomocy technicznej      związanej ze świadczonymi usługami.

e) realizacja usługi przy wykorzystaniu wewnętrznej sieci teleinformatycznej Zamawiającego

f) zachowanie aktualnych numerów telefonów (w tym także numerów wewnętrznych) Zamawiającego we wszystkich lokalizacjach wraz z  ich przeniesieniem do własnej sieci bez spowodowania przerw w pracy.

g) możliwość dokonywania nietaryfikowanych połączeń wewnętrznych o skróconej trzycyfrowej numeracji w ramach posiadanych numerów.

h) usługa polegająca na zapewnieniu łączności z Internetem w technologii szerokopasmowej ze stałym adresem IP w zakresie DSL oraz w technologii szerokopasmowej ze zmiennym adresem IP w zakresie Neostrady i przepływnością zgodną z poniższa tabelą, z zaznaczeniem, że rozpoczęcie terminu realizacji poszczególnych dostępów jest różny w zależności od terminu zakończenia trwania umowy u obecnego dostawcy usługi:

TABELA Nr 2

| L.p | nr telefonu | usługa | przepływność łącza | adres | nowa umowa będzie obowiązywała od dnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4551538 | DSL | 1/256 Mbit/s | WODZISŁAW ŚLĄSKI UL. KUBSZA 2 | 11-06-2010 r. 30-06-2012 r. |
| 2 | 4554750 | DSL | 4/512 Mbit/s | WODZISŁAW ŚLĄSKI UL. BOGUMIŃSKA 4 | 11-07-2010 r. 30-06-2012 r. |
| 3 | 4560192 | DSL | 4/512 Mbit/s | WODZISŁAW ŚLĄSKI UL. BOGUMIŃSKA 4 | 11-07-2010 r. 30-06-2012 r. |
| 4 | 4551391 | NEOSTRADA | 256 kbit/s | WODZISŁAW ŚLĄSKI UL.GOSŁAWA 31 | 08-07-2009 r. 30-06-2012 r. |
| 5 | 4551306 | NEOSTRADA | 256 kbit/s | WODZISŁAW ŚLĄSKI UL.POPRZECZNA 30 | 29-06-2009 r. 30-06-2012 r. |
| 6 | 4561757 | NEOSTRADA | 256 kbit/s | WODZISŁAW ŚLĄSKI UL.ORACZY 6 | 01-07-2009 r. 30-06-2012 r. |

i) Wykonawca musi posiadać podpięcie do sieci telekomunikacyjnej w budynku Zamawiającego, celem uniknięcia ponownego kucia ścian i remontów z tym związanych, ponieważ Zamawiający chce uniknąć uciążliwości związanej z remontem wewnątrz budynku.

j) Wykonawca zapewni przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego (bez powodowania przerw w pracy), zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 01.03.2006r. (Dz.U. Nr 42 poz. 290) w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych,

k) Zamawiający wykorzystuje średnio miesięcznie (struktura połączeń telefonicznych rozkłada się w sposób następujący):

-     połączenia lokalne /strefowe/ - 14.000 minut

-     połączenia międzystrefowe - 840 minut

- połączenia międzynarodowe do krajów Unii Europejskiej, Kanady i Stanów Zjednoczonych

- 45 minut

-    połączenia do sieci komórkowych - 2.700 minut /w tym połączenia do operatora sieci

komórkowych PLAY - 100 minut/

- połączenia na infolinię 0-80…. - 240 minut

- połączenia wychodzące o podwyższonej opłacie powinny zostać zablokowane np. 0-700....,

0-300....,0-400....

l) połączenia mają być realizowane w naliczaniu sekundowym,

m) realizacji przez Wykonawcę usługi polegającej na blokowaniu połączeń wychodzących danego typu na dowolnym numerze w terminie jednego dnia roboczego od dnia przekazania informacji przez Zamawiającego (faksem lub elektronicznie)

n) płaskiego planu taryfowego, tj. bez określenia taryfikacji ze względu na porę dnia oraz dni tygodnia

o) dostarczania przez Wykonawcę w cyklach miesięcznych faktur wraz z rozliczeniem poszczególnych numerów w formie papierowej (tzw. specyfikacja usługi zawierająca informację o wysokości abonamentu, łącznym czasie połączeń wychodzących z podziałem na połączenia lokalne (strefowe), międzystrefowe, do sieci komórkowych i międzynarodowe). Dostarczania kopii faktur oraz bilingów w wersji elektronicznej w formacie umożliwiającym export danych do arkusza kalkulacyjnego Excel.:

      - na dysku CD lub innym nośniku danych,

      - na stronie internetowej Wykonawcy,

p)  automatycznej preselekcji,

r)  prezentacji numerów

s)   24 godzinny dostęp do serwisu technicznego

t)   możliwość odtwarzania utworów MP3

u)   bezpłatne bilingi

w)  w przypadku awarii zasilania elektrycznego centrala telefoniczna powinna

posiadać zabezpieczenia podtrzymujące jej pracę w okresie minimum 8

godzin

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą  Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)

64210000-1 Usługi telefoniczne i przesyłu danych

32551200-2 Centrale telefoniczne

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  częściowych oraz  wariantowych.

- Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 1 lipca 2009 roku  do dnia 30 czerwiec  2012 roku.

- Dzierżawa centrali  - zainstalowanie centrali telefonicznej musi nastąpić w terminie 30 dni od daty podpisania umowy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 roku a uruchomienie od dnia 1 lipca 2009 roku.

- Rozpoczęcie świadczenia usług telefonicznych zgodnie z tabelą nr 1.

- Rozpoczęcie świadczenia usług dostępu do internetu zgodnie z tabelą nr 2

- Warunki udziału w postępowaniu:

-  posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek,

- posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie odbywała się na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych poniżej, metodą spełnia – nie spełnia.

- Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

    - wypełniony druk ,,Oferta” wraz z wskazaniem części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,

    - oświadczenie z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych,

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

    - aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektonicznej

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: ppkt c,d, składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, których wymaga zamawiający, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dokonując oceny czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni  posiadaną wiedzę i doświadczenie, personel członków konsorcjum – wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będzie sumował. Do oferty powinny zostać załączone oddzielnie dokumenty wskazane w podpunkcie c,d  w odniesieniu do każdego z członków

konsorcjum.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być  składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone  przez Wykonawcę.

Wszystkie powyższe dokumenty należy  złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

Oświadczenia i wykazy stanowiące integralną część oferty należy wypełnić zgodnie z załączonymi wzorami.

Poza tym zamawiający żąda następujących dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia:

- formularz cenowy

- Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

  - Pani Edyta Skibińska tel 032 459-04-29

  - Pani Elżbieta Kowalska  tel. 032 459-04-57

  - Godziny udzielania wyjaśnień od 8.00 do 15.00

- Zmiany SIWZ

Zmiany treści SIWZ - W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający przekaże do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zamiany w ofertach, zamawiający przedłuży  termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej.

Wyjaśnienie treści SIWZ - Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone na nie mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

- Forma przekazywania dokumentów:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują faksem lub drogą elektroniczną

Nr faksu 032455-24-63

Email; zam_pub@um.wodzislaw.pl

Wszelką korespondencją dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

z dopiskiem „dot. Świadczenia usług telekomunikacyjnych”.

Zamawiający dopuszcza również formę pisemna porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed terminem związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.      Zamawiający nie wyraża zgody na  składanie ofert w postaci elektronicznej.

Na zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu oferty należy zamieścić następujące informacje:Oferta przetargowa na  „Świadczenie usług telekomunikacyjnych”.   Nie  otwierać przed 29.04.2009 r.

oraz nazwą  i dokładnym adresem wraz z numerem telefonów, adresem internetowym,

e-mailem Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śl., Biuro Obsługi Klienta, do dnia 29.04.2009 r. do godz. 10.30

- Oferty będą otwierane w dniu 29.04.2009 r.o godz.11.00 w sali 23, budynek 4.

- Sposób obliczania ceny oferty:

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie  wymagania  zawarte w Formularzu cenowym  oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca  z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Ceny określone w formularzu oferty są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie mogą ulec zmianie z wyjątkiem określonym w §7 projektu umowy.

W ofercie należy podać ceny  brutto realizacji zamówienia, obejmujące podatek  VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U.
Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

W przypadku, gdy ofertę złoży podmiot zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT, Zamawiający dla porównania ofert, doliczy do jego ceny ofertowej kwotę należnego podatku VAT.

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest  100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę . Oferty oceniane będą punktowo. W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max. 100 pkt.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym wykonawcom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:

Cena oferowana minimalna brutto

Cena =          Cena badanej oferty brutto              x  100

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym  w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

- Sposób oceny ofert

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi, czy wszyscy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, czy oferta została prawidłowo podpisana i czy jej treść odpowiada treści SIWZ. Sprawdzenie spełnienia warunków będzie się odbywało wyłącznie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożą wraz z ofertą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo , do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Wykonawca nie spełniający wymaganych warunków lub który nie uzupełni wymaganych dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta z mocy prawa zostanie uznana za odrzuconą.

W trakcie dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2  poprawi w ofercie:

-  oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące 	wyrazów w szczególności: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, 	niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np. 31 	listopada 2008 r. , rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.

- oczywiste omyłki rachunkowe – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, a w szczególności: błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku VAT, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, a w szczególności: przyjęcie w formularzu cenowym innych niż wynika to z załączonego do SIWZ wzoru jednostek miar, załączenie do oferty zdublowanych pozycji formularza cenowego.

Przykładowy sposób poprawienia niektórych innych omyłek w ofercie:

- Zamawiający poprawi omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miar w treści złożonych przez wykonawcę wraz ofertą   formularza cenowego, dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia., brak jakiejkolwiek pozycji w złożonym przez wykonawcę formularzu cenowy nie będzie poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

- Zamawiający poprawi omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w  formularzu cenowym  w następujący sposób: zamawiający wykreśli z formularza cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich; po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w formularzu cenowym i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową.

Przykładowy sposób poprawienia niektórych omyłek rachunkowych.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

-    W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

Przykładowe błędy nie do poprawienia, które skutkować będą odrzuceniem oferty:

- błąd polegający na całkowitym pominięciu w formularzu cenowym  pozycji wynikających z załączonego do SIWZ wzoru formularza

- błąd polegający na zastosowaniu przy obliczaniu ceny błędnej stawki podatku od towarów i usług.

Zamawiający odrzuci ofertę z przyczyn wymienionych w art. 89 ustawy Pzp.

Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione zgodnie z kryteriami podanymi w ogłoszeniu i SIWZ.

Przy sprawdzaniu i ocenie ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik  do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca  zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

Po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

- przedstawienia, w przypadku gdy ofertę złożyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. umowa konsorcjum),

- wskazania numerów rachunków bankowych, na jakie należy przesłać zapłatę za wykonane zamówienie.

- W przypadku Wykonawców deklarujących realizację zadania z udziałem podwykonawców, dostarczenie Zamawiającemu wniosku o wyrażenie zgody dotyczącej wskazanych podwykonawców wraz z kopią umowy zawartą między Wykonawcą, a Podwykonawcą. Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak takich zastrzeżeń w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku  jest równoznaczny z wyrażeniem zgody.

- Dostarczenie Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnch

- Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - ,, Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów i odwołań. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując  Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 193. Odwołanie przysługuje wykonawcom jedynie w zakresie wskazanym w art. 184 ust 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Protest do Zamawiającego należy wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w  taki sposób, że mógł  zapoznać się z jego treścią.

Załączniki do specyfikacji:

1. Druk ,, OFERTA”

2.Oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze wskazaniem części zamówienia, którą zamierza się powierzyć podwykonawcom,

3. Formularz cenowy

4.Propozycja wzoru umowy

……………….dnia……………………

Nazwa Wykonawcy ……………..

Adres Wykonawcy……………….

Powiat……………………………

Województwo……………………

# OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na  „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu oraz dzierżawę centrali telefonicznej fabrycznie nowej dla potrzeb Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego”

- Oferujemy wykonanie całości zamówienia objętego specyfikacją  istotnych warunków zamówienia za cenę:

Cena netto ……………zł. VAT …….% tj…………………….

Cena brutto …………………………………………………. …………………..zł

Słownie zł……………………………………………………………………(brutto)

- Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia, tj. od 1 lipca 2009 r do 30 czerwca 2012 r.

- Warunki płatności  - zgodnie z umową.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i  zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części  zamówienia:

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

……………………………………						podpisy i pieczęć osób upoważnionych

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

-	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

-	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

........................................................				                    (data i podpis osoby upoważnionej)