SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 12/2008

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

1	1.Zamawiający – Służby Komunalne Miasta w likwidacji w Wodzisławiu Śl.                  ul. Marklowicka 21, 
44-300 Wodzisław Śl. tel. 32/4555193, faks 32/4554954

2	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

3	Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego – rok produkcji 2008 samochodu brygadowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z kabiną przystosowaną do przewozu minimum 6 – 7 osób
CPV 34100000-8

A. Podstawowe wymagania techniczne samochodu

1.	silnik diesel o mocy minimum 100 KM

2.	pojemność skokowa minimum 1900 cm3

3.	napęd przedni

4.	skrzynia biegów manualna minimum pięciostopniowa + bieg wsteczny

5.	pojemność zbiornika paliwa minimum 80 litrów

6.	dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 tony

7.	długość/szerokość/wysokość pojazdu minimum w mm 5400/1700/2000

8.	dopuszczalna ładowność minimum 1,0 tona

9.	kabina przystosowana do przewozu minimum 6 – 7 osób

10.	długość/szerokość przedziału ładunkowego minimum w mm 2800/1800

11.	skrzynia ładunkowa z burtami aluminiowymi otwieranymi, wywrot minimum jednostronny

12.	wzmocnione zawieszenie

13.	zaczep holowniczy wyposażony w przegub kulisty

14.	poduszka powietrzna kierowcy

15.	ABS

16.	centralny zamek

17.	wspomaganie układu kierowniczego

18.	opony wielosezonowe

19.	pomarańczowy kolor nadwozia kabiny

B. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:

1.	gwarancja na silnik i podzespoły minimum 24 miesiące lub 100 tysięcy kilometrów

2.	gwarancja na perforację nadwozia minimum 60 miesięcy

3.	serwis oferowanego samochodu musi być dostępny w promieniu do 100 kilometrów od siedziby Zamawiającego

4.	wykonawca musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu,

5.	w okresie gwarancyjnym podjęcie naprawy samochodu musi wynosić maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia w miejscu postoju samochodu, a zakończenie naprawy maksymalnie 4 dni od daty jej rozpoczęcia, w przypadku przedłużania się naprawy Wykonawca zapewni samochód zastępczy

6.	oferowany samochód musi być wyposażony w instrukcję obsługi operatora w języku polskim i katalog części zamiennych,

7.	wykonawca przeszkoli w cenie dostawy 2 operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi maszyny w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia,

8.	oferowany samochód musi posiadać wyciąg (kopia) świadectwa homologacji Ministerstwa Infrastruktury

9.	pojazd musi odpowiadać obowiązującym przepisom i normom dopuszczającym do ruchu drogowego

10.	oferowany samochód powinien być wyposażony w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, apteczki, trójkąta ostrzegawczego

11.	dostawa samochodu w okresie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy, koszt dostawy do siedziby Zamawiającego należy ująć w cenie przedmiotu zamówienia

12.	wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty wymienione w pkt. 8 kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, katalog części zamiennych sporządzone w języku polskim wraz z przedmiotem zamówienia.

C. Warunki płatności

Zapłata nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz przedłożeniu faktury VAT przelewem w terminie 30 dni.

4	Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

5	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a	spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych nie wykluczeni na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych, 
b	spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - na potwierdzenie warunków jak wyżej wykonawcy złożą dokumenty jak w pkt 6
c	Wykonawcy, którzy nie złożą wymaganych dokumentów i oświadczeń zostaną wykluczeni z postępowania

6	Wymagane dokumenty:

a	oferta zgodna ze wzorem (zał. nr 1, do niniejszej specyfikacji) wraz z wypełnionym formularzem techniczny (zał. nr 2 do specyfikacji)

b	oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu zgodne ze wzorem (zał. nr 3 do niniejszej specyfikacji)

c	oświadczenie wykonawcy (zał. nr 5 do niniejszej specyfikacji)

d	dokument potwierdzający wspólne działanie (np. umowa konsorcjum)jeśli podmioty występują wspólnie *)**

e	aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 
6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej również umowa spółki cywilnej.

Dokumenty mogą być przedstawiony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę

*Umowa konsorcjum musi określać

­	- cel gospodarczy

­	- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji zamówienia

­	- zasady i sposób reprezentacji

­	- zasady odpowiedzialności solidarnej

­	- zakres i zasady odpowiedzialności gwaranta

­	- zakres powierzonych czynności

­	- zakaz rozwiązania umowy do końca realizacji zamówienia

­	- zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego

­	Zamawiający nie dopuszcza składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym

** Wykonawcy występujący wspólnie składają każdy osobno dokumenty wymienione w pkt 6.b), 6.e), wspólnie składają dokumenty wymienione w pkt  6.a), 6.c), 6.d) ewentualnie upoważnienie do reprezentowania wykonawcy.

Wykonawcy, którzy nie złożą wymaganych dokumentów i oświadczeń zostaną wykluczeni z postępowania.

7	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną, lub faksem pod warunkiem ich niezwłocznego potwierdzenia pisemnie.
Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres 
email: skm_zp@pro.onet.pl lub faksem pod numer 0-32 455 49 54
W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, lub faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Baliński Leszek, Pluta Lucyna tel.0-32 4555193 od poniedziałku do piątku w godz. od 800-1000

8	Wadium nie jest wymagane.

9	Termin związania z ofertą 30 dni.

10	Oferty należy przygotować zgodnie ze wzorem zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji

a	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b	Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelnie.

c	Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną  do   reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta ( np. wypis z rejestru handlowego)

d	Poprawki błędów i omyłek Wykonawcy dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę podpisującą całą ofertę – w przeciwnym przypadku informacje poprawione przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

e	Formularze, załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia winny być wypełnione przez oferentów czytelnie, ściśle według warunków określonych w niniejszej specyfikacji bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.

11	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. w likwidacji ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śl. pok. Nr 1           w terminie do 23.04.2008r. do godz.1000
Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach oznaczonych następująco: Służby Komunalne Miasta w likwidacji w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śl. „Przetarg – samochód brygadowy” oraz opatrzone nazwą i adresem wykonawcy.
a)Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
b)Otwarcie ofert – 23.04.2008 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 1

12	Cena wyrażona w zł. 
Cena oferty to suma wartości wszystkich kosztów: wartość samochodu, podatek VAT, koszty dostawy.

13	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

cena C – znaczenie 70 %.

parametry techniczne T – znaczenie 30 %

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

·		Kryterium ceny-wskaźnik C

najniższa oferowana cena spośród zakwalifikowanych ofert

C=   --------------------------------------------------------------------------x 100p x 70 %

wartość badanej ofert

·	Kryterium parametrów technicznych - wskaźnik T (wg tabeli)

| Lp. | Elementy składowe kryterium | Maks. możliwa do uzyskania ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dopuszczalna ładowność | 20 pkt |
| 2. | Kabina przystosowana do przewozu min. 6-7 osób | 30 pkt |
| 3. | Silnik diesel – moc | 20 pkt |
| 4. | Wywrot skrzyni ładunkowej | 30 pkt |
| Razem: | 100 pkt |

- dopuszczalna ładowność : 	do 1 tony – 1 pkt

pow. 1,0 tony–20 pkt

- kabina przystosowana do przewozu   		 6 osób – 1 pkt

pow. 6 osób - 30 pkt

- silnik diesel – moc 	do  100 KM 	- 1 pkt

pow. 100 KM	- 20 pkt

- posiada wywrot skrzyni ładunkowej 		nie - 1 pkt

tak - 30 pkt

Punkty uzyskane przez poszczególne oferty będą liczone wg wzoru

ilość punktów przyznanych ofercie

C=   --------------------------------------------------------------------------------------x 100p x 30 %

Najwyższa ilość przyznanych punktów spośród zakwalifikowanych ofert

LP – liczba punktów uzyskanych przez ofertę   LP = C + T

14	Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu, wówczas o nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

15	Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia umowy.

16	Warunki, na których zostanie zawarta umowa – wzór umowy załącznik nr 4.

17	W prowadzonym postępowaniu mają zastosowania przepisy zawarte w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych – „Środki ochrony Prawnej” określające zasady wnoszenia protestów i odwołań. Uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – art.179 do 193.

Protest do Zamawiającego należy wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym

Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących

podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do

zamawiającego w formie pisemnej w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Nie dopuszcza się wniesienia protestu faksem lub drogą elektroniczną.

18	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

19	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Załączniki

1. Formularz oferty – załącznik nr 1

2. Formularz techniczny – załącznik nr 2

3. Oświadczenie – załącznik nr 3

4. Wzór umowy – załącznik nr 4

5. Oświadczenie – załącznik nr 5

Wodzisław Śl. dnia 11.04.2008 r.

Pieczęć wykonawcy							                     	                     Załącznik nr 1

Nazwa …………………..

Adres ……………………

nr. tel. ……..…………….

nr. faxu …. ……………..                                                               OFERTA

Służby Komunalne Miasta

44-300 Wodzisław Śl.

ul. Marklowicka 21

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr 12/2008 na dostawę fabrycznie nowego samochodu brygadowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

1.	 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego o parametrach jak w załączonym formularzu technicznym, zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie:

netto …………………zł podatek VAT …….. %  - ……………..zł

brutto.......................... zł słownie:..................................................................................................zł

2.	Na oferowany samochód udzielamy gwarancji:

- na silnik i podzespoły na okres ………… miesięcy lub ……………….. kilometrów

- na perforację nadwozia ………… miesięcy.

3.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.

4.	Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

5.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem, w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego.

6.	Zobowiązujemy się do dostawy do siedziby Zamawiającego oferowanego samochodu w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy, oraz do przeszkolenia w zakresie jej obsługi dwóch operatorów Zamawiającego.

7.   Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)	Formularz techniczny zgodnie z zał nr 2 do specyfikacji

2)	Oświadczenie zgodne z zał nr 3 do specyfikacji

3)	Zaparafowany wzór umowy zał. nr 4 do specyfikacji

4)	Oświadczenie zgodnie z zał. nr 5 do specyfikacji

5)	Dokumenty wymienione w pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

.....................................dnia ......................                                  .................................................

pieczęć i podpis upoważnionych

przedstawicieli wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy	Załącznik nr 2

FORMULARZ  TECHNICZNY

do przetargu nieograniczonego nr 12/2008

samochód brygadowy – parametry techniczne

| 1. | Producent samochodu:.......................................……. |
| --- | --- |
| 2. | Marka: ……………………….………… |
| 3. | Typ: …………………………….. |
| 4. | Rok produkcji:…………. |
| 5. | silnik o mocy ………… KM, diesel |
| 6. | Pojemność skokowa ………… cm3 |
| 7. | Napęd przedni | tak / nie* |
| 8. | Skrzynia biegów manualna minimum pięciostopniowa + bieg wsteczny | tak / nie* |
| 9. | zbiornik paliwa o pojemności …………. litrów, |
| 10. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu ………… t |
| 11. | Długość/szerokość/wysokość pojazdu w mm ……….…../…….……../…………… |
| 12. | Dopuszczalna ładowność ………… t |
| 13. | Kabina przystosowana do przewozu ………… osób |
| 14. | Długość/szerokość przedziału ładunkowego w mm ……….…../…….……. |
| 15. | Skrzynia ładunkowa z burtami aluminiowymi otwieranymi | tak / nie* |
| 16. | Wywrot …………….………………stronny |
| 17. | Wzmocnione zawieszenie | tak / nie* |
| 18. | Zaczep holowniczy wyposażony w przegub kulisty | tak / nie* |
| 19. | Poduszka powietrzna kierowcy | tak / nie* |
| 20. | ABS | tak / nie* |
| 21. | Centralny zamek | tak / nie* |
| 22. | Wspomaganie układu kierowniczego | tak / nie* |
| 23. | Opony wielosezonowe | tak / nie* |
| 24. | Pomarańczowy kolor nadwozia kabiny | tak / nie* |

*niepotrzebne skreślić

….................................................

pieczęć i podpis upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy	Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

do przetargu nieograniczonego nr 12/2008

Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, oświadczam, co następuje:

1.posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2.posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3.znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

.....................................dnia ......................             .................................................

pieczęć i podpis upoważnionych

przedstawicieli wykonawcy

WZÓR UMOWY                                  Załącznik nr 4

do przetargu nieograniczonego nr 12/2008

UMOWA NR ........../2008

Zawarta w dniu ………………… r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

-	………………………………

a

Służbami Komunalnymi Miasta w Wodzisławiu Śl.

ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski

zwanymi dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

-	p.o. Dyrektora  	                       - inż. Janusza Ryszkiewicz

-	Główna Księgowa 			- mgr Katarzyna Wawerka

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 12/2008 o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z warunkami specyfikacji oraz złożoną ofertą, do dostawy fabrycznie nowego samochodu brygadowego o dopuszczalnej masie całkowitej ………. tony,  o pojemności ……… m3 o parametrach jak w SIWZ oraz w złożonej ofercie w cenie: …………… ……. ……..zł brutto w tym VAT ……. % w kwocie …………….zł.

§ 2

Termin realizacji do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

§ 3

Strony ustalają, że zapłata za dostarczony samochód nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz przedłożeniu faktury VAT przelewem              w terminie 30 dni na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony.

§ 4

1. Gwarancja na samochód wynosi …………..………… miesięcy na silnik i podzespoły oraz ……………. miesięcy na perforację nadwozia.

2. Naprawa gwarancyjna w terminie 24 godzin od zgłoszenia usterki w miejscu postoju samochodu, a zakończenie naprawy maksymalnie 4 dni robocze od daty jej rozpoczęcia. W przypadku przedłużania się naprawy Wykonawca zapewni samochód zastępczy. Nie przystąpienie do naprawy gwarancyjnej w w/w terminie 24 godzin Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1% ogólnej wartości brutto za każdy dzień zwłoki. Ta sama kara ma zastosowanie w przypadku nie zapewnienia samochodu zastępczego.

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony § 4 pkt.2 umowy do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.

§ 5

Do czasu zapłaty należności przez Zamawiającego wyprodukowany i odebrany przedmiot umowy pozostaje własnością Wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego pisemnie o gotowości przedmiotu umowy do odbioru co najmniej na 3 dni przed datą odbioru.

2. Wraz z przedmiotem umowy należy dostarczyć kompletną dokumentację techniczną samochodu brygadowego:

a)	instrukcja obsługi – 1 szt. w języku polskim

b)	książka gwarancyjna – 1 szt. w języku polskim

c)	katalog części zamiennych – 1 szt. w języku polskim.

3. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych elementów przedmiotu umowy i pokrycia kosztów transportu z tym związanych.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych w treści umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

§ 10

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody wynikającej z nienależytego wykonania umowy.

§ 11

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Wykonawcy

i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 12

Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożona oferta.

Załączniki do umowy:

1. Dokumentacja techniczna samochodu brygadowego

2. Warunki gwarancji

3. Warunki serwisu

4. Dane techniczne i wyposażenie samochodu brygadowego

5. Wyciąg (kopia) świadectwa homologacji.

Wykonawca 					Zamawiający

Akceptuję:

……………………………………………………………………..

pieczęć i podpis upoważnionych 	przedstawicieli wykonawcy do podpisywania oferty

Załącznik nr 5

Oświadczenie Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………..

Numer telefonu: ……………………… numer faxu: ……………………..,

e-mail: ………………………

1.	Oświadczam, że czas reakcji (tj. przystąpienie do naprawy od momentu zgłoszenia) w przypadku awarii samochodu brygadowego wyniesie max. 24 godziny.

2.	Oświadczam, że czas poważnej naprawy gwarancyjnej (wymagającej odtransportowania samochodu będącego przedmiotem zamówienia do specjalistycznego serwisu) wyniesie max.4 dni robocze.

3.	Oświadczam, że będę odbierał i dostarczał naprawiony sprzęt do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

4.	Oświadczam, że dostarczony przeze mnie przedmiot zamówienia – samochód brygadowy:

- został wykonany zgodnie z Polskimi Normami Bezpieczeństwa, zasadami wiedzy technicznej

- odpowiada obowiązującym przepisom i normom dopuszczającym do ruchu drogowego,

- posiada świadectwo homologacji Ministra Infrastruktury

- posiada badania kontrolne.

Podpisano:

………………………………………………………………

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

……………………………………………….

Miejscowość, data